## Slide 1
댄싱봇_교사용
C언어 to Python

## Slide 2
import serial #시리얼 통신을 하기위한 라이브러리를 불러옵니다
Import time #시간을 정지시키는 명령어를 불러옵니다
Connection = 0 #연결 상태를 저장할 변수를 만듭니다
Portnum = 1 #현재 연결 시도중인 포트번호를 저장할 변수를 만듭니다
sv = [90,90,90,90] #서보모터값을 저장할 변수를 만듭니다
sv2 = ["","","",""] #통신할 서보모터값을 저장할 변수를 만듭니다
A=input(＂///아두이노의 포트 번호만 입력하세요///\n예)COM8 -> 8＂)
If(a !=“”): #만약 포트번호가 입력이 된다면
try: #포트번호로 연결 시도
arduino = serial.Serial("com%s"%a,115200)
print("아두이노 연결 성공") #만약 성공하면 연결 성공을 알려줌
connection = 1 #연결 상태를 연결됨으로 설정
except:
print("아두이노 연결 실패") #만약 실패하면 연결 실패를 알려줌
connection = 2 #연결 상태를 실패로 설정
while(connection == 0): #만약 그냥 엔터를 쳤다면
try: #포트를 하나하나 찾아가면서 연결해봄
arduino = serial.Serial("com%d"%portnum,115200)
print("아두이노 연결 성공") #만약 성공하면 연결 성공을 알려줌
connection = 1 #연결 상태를 연결됨으로 설정
except:
portnum = portnum + 1
if(portnum > 100):
print("아두이노 연결 실패") #만약 실패하면 연결 실패를 알려줌
connection = 2 #연결 상태를 실패로 설정
def move(number, gap): #servo.move함수 만들기
global sv #sv변수 여기서도 사용함
global arduino #arduino 객체 여기서도 사용함
sv[number-8] = gap #8번핀부터 시작
arduino.write(b＂s＂) #’s’를 보내 시작을 알림
for i in range(4): #4번 반복함
if(sv[i] < 10): #만약 일의자리 숫자라면
sv2[i] = "00" + str(sv[i]) #앞에 00붙이고 보냄
elif(sv[i] < 100): #만약 십의자리 숫자라면
sv2[i] = "0" + str(sv[i]) #앞에 0붙이고 보냄
else: #만약 백의자리 숫자라면
sv2[i] = "" + str(sv[i]) #그냥 보냄
sv2[i] = sv2[i].encode('utf-8’) #지정된 통신 방법에 맞게 암호화
arduino.write(sv2[i]) #최종 결과를 보낸다
dancingbot_python 라이브러리

## Slide 3
ASCII
ASCII는 American Standard Code for Information Interchange의
약자입니다.
7비트 인코딩 방식을 사용하여, 0부터 127까지
총 128개의 문자를 나타낼 수 있습니다.
영문 알파벳(대소문자), 숫자, 일부 특수 문자 및 제어 문자를 포함.
예: 대문자 'A'의 ASCII 코드는 65입니다. 이진수로는 1000001입니다.
UTF-8
UTF-8은 Unicode Transformation Format의 약자로,
8비트 단위로 문자를 인코딩합니다.
Unicode 문자 세트를 사용하여 전 세계의 거의 모든 문자를 표현할 수 있습니다.
UTF-8은 가변 길이 인코딩 방식을 사용하여, 하나의 문자를 나타내기 위해 1바이트에서 4바이트까지 사용할 수 있습니다.
ASCII 문자는 UTF-8에서도 동일한 값으로 표현되기 때문에,
ASCII와 호환성이 있습니다.
예: 한글 '가'는 UTF-8에서 11100010 10000000 10000001으로 인코딩됩니다. 이는 3바이트를 사용합니다.
구체적인 차이점 예
영문자 'A':
ASCII: 'A'는 ASCII에서 65로 표현되며, 이진수로는 1000001입니다. ASCII에서는 7비트만 사용합니다.
UTF-8: UTF-8에서도 'A'는 ASCII와 동일하게 65로 표현되며, 이진수로는 1000001입니다. 여기서 UTF-8은 ASCII와 호환됩니다.
한글 '가':
ASCII: ASCII는 한글 '가'와 같은 비영문 문자를 나타낼 수 없습니다.
UTF-8: '가'는 UTF-8에서 3바이트, 즉 11100010 10000000 10000001로 인코딩됩니다.
이는 ASCII로는 표현할 수 없는 문자를 다룰 수 있음을 보여줍니다.
이 예에서 볼 수 있듯이, ASCII는 주로 영문 알파벳과 제어 문자를 위해 설계된 반면, UTF-8은 전 세계의 다양한 문자 체계를 수용할 수 있도록 설계되었습니다.
UTF-8은 ASCII와 호환되므로 ASCII로 인코딩된 텍스트도 UTF-8로 해석될 수 있습니다.
그러나 UTF-8은 그 범위를 훨씬 넘어서서 다양한 언어와 기호를 표현할 수 있습니다

## Slide 4
1단계: 필요한 변수 정의
sv: 서보 모터의 각도를 저장하는 배열로, 글로벌 변수로 선언되어 있습니다.
arduino: Arduino와의 통신을 담당하는 객체로, 글로벌 변수로 선언되어 있습니다.
sv2: 서보 모터 각도 값을 문자열 형태로 변환하여 저장하는 임시 배열입니다. 이 배열은 함수 내에서 선언되어야 합니다.
2단계: 입력 받은 각도 값 설정
입력으로 받은 number는 서보 모터의 번호,
gap은 원하는 각도를 의미합니다.
number-8은 첫 번째 서보 모터가 8번 핀에 연결되어 있다고 가정할 때,
배열 sv에서의 인덱스를 맞추기 위한 계산입니다.
3단계: 시작 신호 전송
Arduino에게 데이터 전송을 시작한다는 신호로 's' 문자를 전송합니다.
4단계: 각도 값 전송
4개의 서보 모터 각도 값을 순회하며 Arduino로 전송합니다.
각도 값이 10 미만이면 앞에 "00"을, 100 미만이면 "0"을 추가하여
항상 세 자리 수로 만듭니다.
이는 Arduino 측에서 데이터를 일관되게 처리하기 위함입니다.
처리된 문자열을 UTF-8로 인코딩하여 Arduino로 전송합니다.
실행 예
예를 들어, move(8, 90) 함수를 호출한다고 가정해봅시다.
전역 변수 sv와 arduino를 사용합니다.
number는 8이고, gap은 90입니다. 따라서 sv[0] = 90이 됩니다 (8-8=0).
Arduino로 's' 문자를 전송하여 데이터 전송을 시작합니다.
각 서보 모터의 각도를 확인하고, 첫 번째 서보 모터의 각도가 90이므로 "090"이라는 문자열을 만들고 이를 UTF-8로 인코딩하여 전송합니다.
나머지 서보 모터에 대해서도 같은 과정을 반복합니다.
값이 설정되지 않은 서보 모터의 경우, 각도 값이 0이라고 가정할 수 있으며, 이 경우 "000"을 전송합니다.
이 과정을 통해 각 서보 모터의 각도 값을 Arduino로 전송하며, Arduino 측에서는 이 값을 받아 서보 모터를 해당 각도로 움직이게 할 수 있습니다.

## Slide 5
sv: 각 서보 모터의 현재 위치를 저장하는 배열입니다.
arduino: Arduino와의 시리얼 통신을 담당하는 객체입니다.
number: 서보 모터의 번호를 나타냅니다 (8번부터 시작한다고 가정).
gap: 해당 서보 모터를 움직일 위치입니다.
함수 실행 단계:
글로벌 변수 사용 선언: sv와 arduino 변수는 함수 외부에서 선언된 전역 변수로, 이 함수 내에서도 그 값을 사용하고 변경할 수 있도록 global 키워드로 선언됩니다.
서보 위치 설정: sv[number-8] = gap 구문을 통해, number에 해당하는 서보 모터의 위치를 gap으로 설정합니다.
예를 들어, number가 8이고 gap이 90이라면, 첫 번째 서보 모터(sv[0])의 위치를 90으로 설정합니다.
시작 신호 전송: arduino.write(b"s")를 통해 Arduino에게 's' 문자를 전송하여, 데이터 전송을 시작한다는 신호를 보냅니다.
예시 실행: 예를 들어, move(8, 5), move(9, 150), move(10, 90), move(11, 45) 순으로 함수를 호출했다고 가정해 봅시다.
각 호출에서 number와 gap은 서보 모터의 번호와 이동할 위치를 나타냅니다.
따라서 sv 배열은 [5, 150, 90, 45]로 설정됩니다.
이 데이터는 Arduino로 's', '0005', '0150', '0090', '0045' 형태로 순차적으로 전송됩니다 (각 값은 UTF-8로 인코딩됨).
데이터 전송: 4개의 서보 모터에 대한 데이터를 순차적으로 Arduino에 전송합니다.
서보 모터의 위치 값(sv[i])이 일의 자리 수, 십의 자리 수, 혹은 백의 자리 수인지에 따라 앞에 '00', '0', 혹은 아무것도 붙이지 않고 문자열로 변환한 뒤, UTF-8로 인코딩하여 전송합니다.

## Slide 6
1단계: 필요한 변수 정의
sv: 서보 모터의 각도를 저장하는 배열로, 글로벌 변수로 선언되어 있습니다.
arduino: Arduino와의 통신을 담당하는 객체로, 글로벌 변수로 선언되어 있습니다.
sv2: 서보 모터 각도 값을 문자열 형태로 변환하여 저장하는 임시 배열입니다. 이 배열은 함수 내에서 선언되어야 합니다.
2단계: 입력 받은 각도 값 설정
입력으로 받은 number는 서보 모터의 번호, gap은 원하는 각도를 의미합니다.
number-8은 첫 번째 서보 모터가 8번 핀에 연결되어 있다고 가정할 때, 배열 sv에서의 인덱스를 맞추기 위한 계산입니다.
3단계: 시작 신호 전송
Arduino에게 데이터 전송을 시작한다는 신호로 's' 문자를 전송합니다.
실행 예
예를 들어, move(8, 90) 함수를 호출한다고 가정해봅시다.
전역 변수 sv와 arduino를 사용합니다.
number는 8이고, gap은 90입니다. 따라서 sv[0] = 90이 됩니다 (8-8=0).
Arduino로 's' 문자를 전송하여 데이터 전송을 시작합니다.
각 서보 모터의 각도를 확인하고, 첫 번째 서보 모터의 각도가 90이므로 "090"이라는 문자열을 만들고 이를 UTF-8로 인코딩하여 전송합니다.
나머지 서보 모터에 대해서도 같은 과정을 반복합니다.
값이 설정되지 않은 서보 모터의 경우, 각도 값이 0이라고 가정할 수 있으며, 이 경우 "000"을 전송합니다.
이 과정을 통해 각 서보 모터의 각도 값을 Arduino로 전송하며, Arduino 측에서는 이 값을 받아 서보 모터를 해당 각도로 움직이게 할 수 있습니다.
4단계: 각도 값 전송
4개의 서보 모터 각도 값을 순회하며 Arduino로 전송합니다.
각도 값이 10 미만이면 앞에 "00"을, 100 미만이면 "0"을 추가하여 항상 세 자리 수로 만듭니다. 이는 Arduino 측에서 데이터를 일관되게 처리하기 위함입니다.
처리된 문자열을 UTF-8로 인코딩하여 Arduino로 전송합니다.

## Slide 7
시리얼 통신을 통해 아두이노와 연결하여 서보모터를 제어하는 파이썬 스크립트입니다. 코드를 한 단계씩 살펴보면서 문자 's'와의 연관성을 중심으로 설명해보겠습니다.
라이브러리 불러오기:
import serial: 시리얼 통신을 위한 라이브러리를 불러옵니다.
import time: 시간 지연 기능을 사용하기 위한 라이브러리를 불러옵니다.
변수 초기화:
Connection = 0: 아두이노와의 연결 상태를 저장할 변수입니다.
0은 연결되지 않음을 의미합니다.
Portnum = 1: 연결을 시도할 포트 번호를 저장할 변수입니다.
sv: 서보모터의 각도 값을 저장할 리스트입니다.
sv2: 시리얼 통신을 통해 전송할 서보모터 각도 값을 문자열 형태로 저장 할 리스트입니다.
사용자 입력 받기:
사용자로부터 아두이노가 연결된 포트 번호를 입력받습니다.
시리얼 연결 시도:
입력받은 포트 번호를 사용하여 아두이노와의 시리얼 연결을 시도합니다.
연결이 성공하면 Connection을 1로 설정합니다.
자동 포트 탐색:
사용자가 포트 번호를 입력하지 않고 엔터를 치면, 자동으로 포트를 탐색하여 아두이노를 찾습니다.
서보모터 제어 함수 move 정의:
서보모터를 제어하기 위한 move 함수를 정의합니다.
이 함수는 서보모터 번호와 목표 각도를 인자로 받습니다.
시작 신호 전송:
서보모터 제어를 시작하기 전에 아두이노에게 문자 's'를 전송하여
제어 시작을 알립니다.
각도 값 전송:
서보모터 각도 값을 아두이노에 전송합니다.
각도 값이 한 자리, 두 자리, 세 자리 숫자에 따라 앞에 '0'을 추가하여
항상 세 자리 수를 전송합니다.
예를 들어, 각도 값이 5라면 "005"로, 90이라면 "090"으로 변환하여
전송합니다.
암호화 및 전송:
각도 값을 UTF-8로 인코딩하여 아두이노로 전송합니다.
전송된 데이터 사용:
아두이노는 받은 각도 값을 해석하여 연결된 서보모터를
원하는 각도로 움직입니다.
이 코드의 핵심은 아두이노와 파이썬 스크립트 간의 통신을 시작하는
문자 's'입니다.
이 문자는 아두이노가 데이터 수신을 시작해야 한다는
신호로 사용됩니다.
그 후에 전송되는 각도 값들은 서보모터의 움직임을 결정합니다.

## Slide 8
sv 배열이 [5, 150, 90, 45]로 설정되어 있고 sv2 배열이 ["", "", "", ""]로 초기화되어 있다고 했을 때, 각 sv 배열의 요소를 문자열 형태로 변환하여 sv2에 채우는 과정을 설명하겠습니다. 이 과정은 주로 sv 배열의 각 요소를 세 자리 수의 문자열로 변환하는 것을 포함합니다. 각 숫자가 세 자리 수가 아닐 경우, 앞에 '0'을 추가하여 세 자리로 만듭니다.
sv 배열의 요소 처리
첫 번째 요소 (5):
sv[0]은 5입니다. 이는 한 자리 수이므로, 앞에 '0'을 두 개 추가하여 sv2[0]을 "005"로 만듭니다.
두 번째 요소 (150):
sv[1]은 150입니다. 이는 이미 세 자리 수이므로, 추가적인 변환 없이 sv2[1]을 "150"로 만듭니다.
세 번째 요소 (90):
sv[2]은 90입니다. 이는 두 자리 수이므로, 앞에 '0'을 하나 추가하여 sv2[2]를 "090"으로 만듭니다.
네 번째 요소 (45):
sv[3]은 45입니다.
이는 두 자리 수이므로, 마찬가지로 앞에 '0'을 하나 추가하여 sv2[3]를 "045"로 만듭니다.
최종 sv2 배열
위의 과정을 거치고 나면, sv2 배열은 다음과 같이 됩니다:
["005", "150", "090", "045"]
이제 sv2 배열의 각 요소는 sv 배열의 해당 요소를 세 자리 문자열로 표현하고 있습니다.
이러한 변환 과정은 주로 데이터 전송이나 표시에서 일정한 형식을 유지해야 할 때 유용하게 사용됩니다.

## Slide 9
while(connection == 0) #만약 그냥 엔터를 쳤다면
try: #포트를 하나하나 찾아가면서 연결해봄
arduino = serial.Serial("com%d"%portnum,115200) print("아두이노 연결 성공") #만약 성공하면 연결 성공을 알려줌
connection = 1 #연결 상태를 연결됨으로 설정
except:
portnum = portnum + 1
이 코드는 아두이노 보드를 컴퓨터의 시리얼 포트에 연결하기 위한 시도를 나타냅니다.
파이썬에서 try와 except는 예외 처리를 위해 사용됩니다.
여기서는 시리얼 포트 연결 시도 중 발생할 수 있는
오류를 처리하고 있습니다.
try 블록: 이 블록 내의 코드는 예외가 발생할 수 있는 가능성이 있는 코드입니다. 여기서는 arduino = serial.Serial("com%d"%portnum,115200)라는 코드로, 아두이노 보드를 특정 포트 번호로 연결하려고 시도합니다. %d는 포트 번호(portnum)를 포맷 문자열에 삽입합니다.
except 블록: try 블록 내의 코드에서 예외(오류)가 발생하면 실행됩니다. 오류가 발생하면 portnum 값을 1 증가시켜 다음 포트 번호로 시도합니다.
while(connection == 0): 반복문이 시작됩니다. connection 변수가 0이면, 아직 아두이노가 연결되지 않았다는 것을 의미합니다.
try: 블록 안에서, serial.Serial("com%d"%portnum,115200)를 사용하여 시리얼 포트에 연결을 시도합니다. "%d"는 portnum 변수의 값을 포맷 문자열에 삽입하여, "com1", "com2" 등 실제 포트 이름을 생성합니다.
만약 연결이 성공하면 (arduino 객체가 성공적으로 생성되면), "아두이노 연결 성공"이 출력되고 connection 변수가 1로 설정됩니다. 이것은 연결이 성공했음을 나타냅니다.
만약 연결 시도 중에 오류가 발생하면 (try 블록 내의 코드가 예외를 발생시키면), except: 블록으로 이동합니다.
except: 블록에서 portnum = portnum + 1을 실행하여 portnum을 1만큼 증가시킵니다. 이것은 다음 포트 번호로 시도를 이동합니다.
while 루프는 connection 변수가 1로 설정될 때까지 계속 실행됩니다. 이것은 올바른 포트 번호를 찾거나, portnum이 100을 초과할 때까지 계속됩니다.
이 코드는 아두이노가 연결되지 않은 상태에서 시작될 경우, 사용 가능한 모든 포트를 시도하여 아두이노를 자동으로 찾는 방법을 제공합니다.

## Slide 10
sv = [90,90,90,90]는 배열 sv에 네 개의 서보모터의 초기 위치 값을 저장하는 것을
의미합니다.
여기서 각각의 90은 해당 서보모터를 90도의 위치로 설정하겠다는 초기값입니다.
서보모터가 보통 0도에서 180도 사이에서 움직일 수 있기 때문에, 90도는 중간 위치를 의미하며, 이는 서보모터를 중립 위치 또는 기본 위치로 설정하는 일반적인 방법입니다.
이후 프로그램에서는 다양한 명령을 통해 이 서보모터의 위치를 변경할 수 있습니다.

## Slide 11
sv2 = ["","","",""] 이 부분에서 각각의 "" (빈 문자열)은 통신을 통해 서보모터에 보낼 값들을 문자열 형태로 저장하기 위한 공간을 초기화하는 것입니다.
사용자가 서보모터에 입력할 각도값은 나중에 sv 배열에 저장된 후, 해당 값을 문자열 형식으로 변환하여 sv2 배열에 저장하고 시리얼 통신을 통해 아두이노로 보낼 것입니다.
예를 들어, 서보모터에 각도 90을 보내고 싶다면, sv 배열에는 90이라는 숫자가 저장될 것이고, 이것을 문자열로 변환하여 sv2 배열에 "090"과 같은 형식으로 저장한 후 아두이노로 전송하게 됩니다.
sv2 배열은 이러한 변환 과정을 단순화하고, 시리얼 통신을 통해 데이터를 보낼 때 올바른 형식으로 데이터를 인코딩하고 조립하는 데 사용됩니다.

## Slide 12
sv2 배열에 "090"과 같은 형식으로 저장한 후 아두이노로 전송하게 됩니다.
왜? 문자열 형식으로 변환을 하는가?
시리얼 통신을 통해 데이터를 전송할 때 데이터는 바이트 형태로 전송됩니다. 아두이노와 같은 마이크로컨트롤러에서는 숫자 데이터를 직접적으로 바이트로 전송하기보다는 문자열(텍스트) 형태로 인코딩하여 전송하는 것이 일반적입니다. 이는 다음과 같은 이유 때문입니다:
프로토콜의 단순화(통신규약): 문자열로 데이터를 전송하면 시작 문자,
종료 문자, 구분자 등을 사용하여 데이터 패킷의 구조를 명확하게 할 수 있습니다. 예를 들어, ＇s＇ 문자로 시작을 알리고, 숫자를 문자열로 변환하여 전송한 후, $ 또는 \n 같은 문자로 종료를 알릴 수 있습니다.
유연성: 문자열 형태로 데이터를 전송하면 다양한 형태의 데이터를 쉽게 전송하고, 수신 측에서 파싱하기도 용이합니다. 예를 들어, 정수, 부동소수점, 문자열 등 다양한 데이터 타입을 하나의 통신 채널을 통해 전송할 수 있습니다.
호환성: 다른 시스템 또는 소프트웨어와 통신할 때 문자열은 거의 모든 플랫폼과 언어에서 널리 지원되며 호환성이 높습니다.
이러한 이유로, 마이크로컨트롤러 프로그래밍에서는 종종 숫자 데이터를 문자열로 변환하여 시리얼 통신을 수행합니다. 변환된 문자열 데이터는 encode() 함수를 사용하여 UTF-8과 같은 특정 문자 인코딩으로 변환되어 바이트로 전송되며, 수신 측에서는 이를 다시 적절한 데이터 타입으로 파싱하게 됩니다.
인간이 읽을 수 있는 형태: 문자열 형태로 데이터를 전송하면 디버깅이 훨씬 쉬워지며, 사람이 읽고 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 시리얼 모니터를 통해 수신된 데이터를 보면서 문제를 진단하고 오류를 찾을 수 있습니다.

## Slide 13
파싱은 보통 두 단계로 이루어집니다:
어휘 분석(Lexical Analysis): 입력된 문자열을 작은 단위(토큰)로 나누는 과정입니다. 이때 공백, 구두점 등 불필요한 문자를 제거하고, 숫자, 문자열, 연산자와 같이 의미를 가지는 요소로 분리합니다.
구문 분석(Syntax Analysis): 토큰들의 연속이 주어진 문법 규칙에 맞는지를 검사하고, 이를 통해 데이터의 구조를 이해하는 과정입니다. 이 단계에서는 토큰들의 관계를 나타내는 구문 트리(parse tree)나 추상 구문 트리(abstract syntax tree, AST)와 같은 내부 데이터 구조를 생성할 수 있습니다.
파싱은 프로그래밍 언어의 컴파일러 또는 인터프리터, 데이터 변환, 파일 형식 변환 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다.

## Slide 14
a는 변수입니다.
If(a != " ")는 a 변수가 빈 문자열이 아닐 경우를 의미합니다.
프로그래밍에서 != 연산자는 "같지 않음"을 나타내는 논리 연산자로, 이 경우 a가 빈 문자열이 아니면(즉, 사용자가 무언가를 입력했으면) 그 안에 있는 코드 블록을 실행하라는 의미입니다.
그러나 코드에 사용된 큰따옴표가 일반적인 문자열 구분 기호(")와 다르게 보입니다.
프로그래밍에서는 일반적인 직선형 큰따옴표를 사용하여 문자열을 표시합니다.
따라서 코드가 올바르게 작동하려면 If(a != ""): 처럼 일반적인 큰따옴표를 사용해야 합니다.
또한 Python에서는 if를 소문자로 쓰고, 조건문 뒤에는 콜론(:)을 사용합니다.
따라서 정확한 문법은 if a != "": 이 됩니다.

## Slide 15
arduino = serial.Serial("com%s"%a,115200)
해석하면?
이 코드 라인은 Python에서 시리얼 포트를 통한 통신을 설정하기 위한 것입니다.
여기서 arduino는 시리얼 포트와 통신을 관리할 객체의 이름입니다.
serial.Serial은 PySerial 패키지의 일부로, 시리얼 포트를 위한 객체를 생성하는 함수입니다.
"com%s"%a 부분은 문자열 포맷팅을 사용하여 특정 COM 포트에 연결합니다.
%s는 문자열을 의미하며, %a에 의해 a 변수의 값으로 대체됩니다.
예를 들어, 사용자가 '8'을 입력했다면, "com%s"%a는 "com8"으로 평가되어 COM8 포트에 연결하게 됩니다.
115200은 시리얼 통신의 보드레이트(baud rate)를 의미하며, 이는 초당 전송되는 비트의 수를 나타냅니다. 여기서는 115200 비트/초를 설정하고 있습니다.
즉, 전체적으로 이 라인은 사용자가 입력한 포트 번호를 사용하여 115200 보드레이트로 아두이노와 시리얼 통신을 설정하는 명령입니다.

## Slide 16
"com%s"%a는 실제로 Python에서도 사용되는 문자열 포맷팅 방식 중 하나입니다.
이 방식은 C언어의 printf 스타일 포맷팅에 영감을 받았지만, Python에서도 널리 사용됩니다.
Python에서 이 방식은 문자열 내에서 %s, %d 등의 플레이스홀더를 사용해 해당 위치에 변수의 값을 대입할 수 있게 합니다.
예를 들어, %s는 문자열을, %d는 정수를 나타냅니다.
"com%s"%a에서 %s는 a 변수의 문자열 값을 해당 위치에 삽입하라는 의미입니다.
만약 a의 값이 '8'이라면, 최종 문자열은 "com8"이 됩니다.
Python에서는 더 현대적이고 유연한 문자열 포맷팅 방법들도 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, format() 메소드나 f-string이 그 예입니다.
format() 메소드 사용 예: "com{}".format(a)
f-string 사용 예: f"com{a}"
이러한 방법들은 코드의 가독성을 높이고, 문자열 포맷팅을 더 유연하게 만들어줍니다.

## Slide 17
connection == 0과 connection = 1에서 사용되는 connection 변수는 동일한 변수이지만, 사용되는 문맥이 다릅니다.
while(connection == 0): 이 경우 connection == 0은
조건문입니다.
connection 변수의 현재 값이 0인지 확인합니다.
만약 connection의 값이 0이라면,
while 루프의 내용이 실행됩니다.
즉, 이 조건문은 connection 변수가 0인 동안 반복문이 계속 실행되게 하는 데 사용됩니다.
connection = 1: 이 경우 connection = 1은 할당문입니다. connection 변수에 1이라는 새로운 값을 할당합니다.
이 코드가 실행되면 connection 변수의 값이 1로 변경되며, 이는 통상적으로 "연결 성공" 또는 "진행중인 작업 완료" 등의 상태를 나타냅니다.
요약하자면, connection == 0은 connection 변수의 값을 검사하는 조건문이고, connection = 1은 connection 변수에 새로운 값을 할당하는 할당문입니다.
이 두 문장은 같은 변수를 사용하지만, 하나는 값의 비교를 위해 사용되고 다른 하나는 값의 할당을 위해 사용됩니다.

## Slide 18
시리얼 통신에서 데이터는 바이트 형태로 전송되어야 합니다. 시리얼 통신은 바이트 단위의 데이터 전송을 기반으로 하는 통신 방식입니다.
따라서 문자열이나 다른 데이터 유형을 아두이노와 같은 마이크로컨트롤러로 전송하려면 바이트 형태로 변환해야 합니다.
예를 들어, Python에서 arduino.write(b"s")와 같이 사용할 때 b 접두사는 문자열 s를 바이트 문자열로 변환하는 것을 나타냅니다.
바이트 문자열은 각 문자가 해당하는 ASCII 값으로 이루어진 바이트 배열로 표현됩니다.
ASCII는 'American Standard Code for Information Interchange'의 약자로, 컴퓨터와 다른 텍스트를 사용하는 장치에서 텍스트를 나타내기 위해 사용되는 문자 인코딩 표준입니다.
ASCII에서 각 문자는 고유한 숫자 코드를 할당받습니다.
예를 들어, 'A'의 ASCII 코드는 65이며, 'a'는 97입니다.
이 코드들은 16진수를 포함한 다양한 숫자 체계로 표현될 수 있지만, ASCII 자체는 16진수를 의미하는 것은 아닙니다.
이렇게 바이트 형태로 데이터를 전송하는 것은 아두이노와 같은 하드웨어 장치에서 효율적으로 데이터를 수신하고 처리하기 위한 일반적인 방법입니다.

## Slide 19
b 접두사가 붙은 문자열, 예를 들어 b"s"의 경우, 실제로는 단일 문자 's'를 포함하는 바이트 문자열을 나타냅니다. Python에서 문자열은 기본적으로 문자의 시퀀스로, 심지어 단일 문자도 길이가 1인 문자열로 간주됩니다.
따라서 's'도 문자열로 간주되며, b 접두사를 붙임으로써 이 문자열이 바이트 단위로 처리되어야 함을 나타냅니다.
b"s"에서 b 접두사는 이어지는 문자열이 유니코드 문자열이 아닌 바이트 문자열임을 나타내는데, 바이트 문자열은 각 문자가 바이트(즉, 8비트)로 직접 매핑되는 문자열입니다. 이는 특히 바이너리 데이터를 처리하거나, 특정 인코딩을 사용하는 외부 시스템과 통신할 때 중요합니다.
이 경우 arduino.write(b"s")에서 b"s"는 's' 문자를 나타내는 단일 바이트를 포함하는 바이트 문자열을 의미합니다. 여기서 's' 문자는 ASCII 표에서 115에 해당하며, 이 바이트는 Arduino로 전송될 때 이 값을 가진 바이트로 해석됩니다.
요약하자면, Python에서 b"s"는 단일 문자 's'를 포함하는 바이트 문자열로, 여기서 's'는 길이가 1인 문자열로 간주됩니다. b 접두사는 이 문자열이 바이트로 처리되어야 함을 나타냅니다.

## Slide 20
시리얼 통신을 통해 데이터를 바이트 형태로 전송하는 구체적인 예시를 들어보겠습니다.
이 예시에서는 Python을 사용하여 아두이노에게 간단한 명령을 전송하고 있습니다.
시리얼 포트 초기화: 아두이노와의 시리얼 통신을 설정하기 위해 Python에서 serial.Serial을 사용합니다.
예를 들어, 아두이노가 COM 포트 3에 연결되어 있다고 가정하면, Python에서는 다음과 같이 시리얼 연결을 초기화합니다.
import serial
# COM3 포트에 연결, 115200 바우드레이트로 설정
arduino = serial.Serial("COM3", 115200)
데이터 전송: Python에서 아두이노로 명령을 전송하려면, 데이터를 바이트 형태로 변환해야 합니다.
예를 들어, 's'라는 문자를 아두이노로 전송하려면 다음과 같이 합니다.
# 문자 's'를 바이트로 변환하여 전송
arduino.write(b"s")
여기서 b"s"는 문자열 's'를 바이트로 변환한 것입니다.
복잡한 데이터 전송: 간단한 문자 외에도, 숫자나 복잡한 문자열을 전송할 수 있습니다.
예를 들어, 서보 모터의 각도를 조절하는 명령을 전송하려면 다음과 같이 할 수 있습니다.
servo_number = 1 # 서보 모터 번호
angle = 90 # 각도
# 명령 문자열 생성: 예를 들어 "1:90"
command = "{}:{}".format(servo_number, angle)
# 명령 문자열을 바이트로 변환하여 전송
arduino.write(command.encode())
여기서 encode() 메소드는 Python 문자열을 바이트로 변환하는 데 사용됩니다.
이렇게 데이터를 바이트로 변환하여 시리얼 통신을 통해 아두이노로 전송하는 방식은 아두이노 프로그램이 이해할 수 있는 형식으로 데이터를 보내는 데 필수적입니다.
아두이노는 받은 데이터를 다시 처리하여 필요한 작업(예: 서보 모터 움직임, LED 제어 등)을 수행합니다.

## Slide 21
arduino.write(b"s")
이 구문에서 b"s"는 리터럴 바이트 문자열입니다. b 접두사는 이어지는 문자열이 바이트 문자열임을 나타냅니다. 여기서 "s"는 단일 문자 's'를 포함하고 있지만, b 접두사에 의해 이 문자열은 바이트로 처리됩니다.
이 경우, 문자 's'의 ASCII 코드 값(115)이 바이트 형태로 Arduino로 전송.
바이트 문자열을 직접 작성하여 사용하는 방식으로,
주로 고정된 명령어나 코드를 전송할 때 유용합니다.
arduino.write(command.encode())
여기서는 먼저 문자열 형식 지정을 사용하여 서보 모터의 번호와 각도 값을 포함하는 명령 문자열("1:90")을 생성합니다.
이 문자열은 유니코드 문자열입니다.
.encode() 메서드를 호출하여 이 유니코드 문자열을 바이트 문자열로 변환합니다. .encode()는 기본적으로 UTF-8 인코딩을 사용하며, 이 인코딩 방식에서 대부분의 ASCII 문자(예: 숫자와 콜론)는 ASCII 코드 값과 동일한 바이트 값을 갖습니다.
이 방식은 동적으로 데이터를 조합하고 변환하여 전송할 때 유용합니다. 서보 모터 번호나 각도와 같이 실행 시간에 결정되거나 변경될 수 있는 값을 전송해야 할 때 특히 그렇습니다.
차이점 요약
b"s"는 고정된 바이트 문자열을 직접 사용하는 반면, command.encode()는 런타임에 생성된 문자열을 바이트 문자열로 인코딩하는 동적인 방식입니다.
전자는 주로 고정된 명령이나 데이터를 전송할 때 사용되며, 후자는 변화하는 데이터나 복잡한 명령 구조를 처리해야 할 때 사용됩니다. 후자의 방식은 보다 유연하고 확장성이 뛰어나 다양한 상황에 적용할 수 있습니다.

## Slide 22
serial.Serial에서 앞의 serial은 모듈을 나타내고, 뒤의 Serial은 해당 모듈 내의 클래스를 가리킵니다.
serial 모듈: serial 모듈은 PySerial 패키지에 포함되어 있으며, Python에서 시리얼 통신을 구현하기 위한 여러 함수와 클래스를 제공합니다.
이 모듈을 사용하려면 먼저 PySerial 패키지를 설치해야 합니다.
Serial 클래스: Serial 클래스는 serial 모듈 내에 정의되어 있으며, 시리얼 포트를 통한 데이터 통신을 위한 기능을 제공합니다.
이 클래스를 사용하여 시리얼 포트의 연결을 열고, 데이터를 읽고 쓰며, 연결 설정을 관리할 수 있습니다.
예를 들어, 시리얼 포트를 통해 아두이노와 통신하려면 Serial 클래스의 인스턴스를 생성하고, 이를 통해 데이터를 송수신합니다.
다음은 Serial 클래스를 사용하여 시리얼 연결을 생성하는 예시 코드입니다:
import serial
# COM 포트에 연결, 특정 바우드레이트로 설정
arduino = serial.Serial("COM3", 115200)
이 코드에서 arduino는 Serial 클래스의 인스턴스이며, COM3 포트를 통해 115200 바우드레이트로 아두이노와의 시리얼 통신을 설정합니다.

## Slide 23
sv[number-8] = gap에서 gap은 각도를 나타냅니다.
이 코드 부분은 서보모터의 각도를 설정하는 데 사용됩니다. gap 변수에는 원하는 각도 값이 저장되며, 이 값을 서보모터에 적용하기 위해 sv 배열에 저장합니다.
sv[number-8] 부분에서 number는 서보모터의 핀 번호를 나타내고, 8은 배열의 인덱스를 0부터 시작하기 위해 사용되는 값입니다.
예를 들어, number가 8이면 sv[number-8]는 sv[0]이 되어 첫 번째 서보모터에 해당하는 배열 요소를 나타냅니다.
이렇게 함으로써, 각 서보모터의 핀 번호를 배열 인덱스로 변환하여 사용할 수 있습니다.
arduino.write(b"s") 부분은 아두이노에게 시리얼 통신을 통해 's' 문자를 전송합니다.
이는 아두이노 프로그램에서 특정 작업을 시작하라는 신호로 사용될 수 있습니다.
여기서 b는 바이트 문자열을 나타내며, 시리얼 통신에서는 데이터를 바이트 형태로 전송해야 하기 때문에 사용됩니다.

## Slide 24
number 변수는 아두이노 보드에 연결된 특정 서보모터의 핀 번호를 나타냅니다.
일반적으로 아두이노 보드에서는 각각의 핀에 번호가 할당되어 있고, 이 번호를 사용하여 프로그램에서 특정 핀을 제어할 수 있습니다.
move 함수는 이 핀 번호와 목표 각도(gap)를 매개변수로 받아, 해당 핀에 연결된 서보모터를 지정된 각도로 회전시키는 명령을 전송하는 역할을 합니다.
예를 들어, move(8, 45)는 8번 핀에 연결된 서보모터를 45도로 회전시키라는 명령입니다.
여기서 number-8은 프로그램 내부에서 사용하는 배열의 인덱스로 변환하기 위한 계산입니다.
예를 들어, 8번 핀이라면 배열의 0번째 인덱스를 참조하게 됩니다(8-8=0).

## Slide 25
#include <Servo.h> //서보모터를 쓰기위해 명령어를 불러옵니다.
Servo sv1; //첫 번째 서보모터 정의
Servo sv2; //두 번째 서보모터 정의
Servo sv3; //세 번째 서보모터 정의
Servo sv4; //네 번째 서보모터 정의
void setup() {
Serial.begin(115200); //고속 시리얼 통신을 시작합니다
sv1.attach(8); //첫 번째 서보모터는 8번핀에 연결됨
sv2.attach(9); //두 번째 서보모터는 9번핀에 연결됨
sv3.attach(10); //세 번째 서보모터는 10번핀에 연결됨
sv4.attach(11); //네 번째 서보모터는 11번핀에 연결됨
}
void loop() {
while(!Serial.available()){} //시리얼 통신으로 값이 올 때 까지 기다리기
while(Serial.read() != 's'){} //시리얼 통신으로 문자’s’가 온다면(시작하겠)
int finalresult[4]; //통신값을 받을 변수 배열을 만듭니다
for(int i = 0; i < 4; i++){ //4번 반복합니다
finalresult[i] = 0; //하나씩 배열 공간을 모두 초기화합니다
}
for(int j = 0; j < 4; j++){ //4번 반복합니다
int type = 100;
char gap; //통신값을 임시로 담아둘 변수를 만듭니다
int result; //변환된 통신값을 담아둘 변수를 만듭니다
for(int i = 0; i < 3; i++){ //3번 반복합니다
while(!Serial.available()){} //처음 값을 받기 전까지 기다립니다
gap = Serial.read(); //통신값 하나를 받아옵니다
String gap2(gap); //통신값을 문자열로 변환합니다
result = gap2.toInt(); //문자열을 다시 정수로 변환합니다
finalresult[j] = finalresult[j] + result * type; //자리수에 맞게 정수를 가공합니다
type = type / 10;
}
}
sv1.write(finalresult[0]); //최종 값들을 서보모터에 전달합니다
sv2.write(finalresult[1]);
sv3.write(finalresult[2]);
sv4.write(finalresult[3]);
}

## Slide 26
바이트로 데이터 수신
Arduino의 직렬 통신을 통해 데이터가 전송되면, 이 데이터는 바이트 단위로 전송됩니다. 예를 들어, 컴퓨터의 시리얼 모니터에서 문자 '5'를 입력하고 전송하면, 이 문자는 해당하는 ASCII 코드인 53 (00110101 이진수)의 바이트 데이터로 전송됩니다.
바이트 데이터를 문자로 변환
Arduino에서 Serial.read() 함수는 수신된 바이트 데이터를 읽어 들입니다. 이 함수는 char 타입의 데이터를 반환하는데, 이는 C++에서 단일 문자를 나타내는 데이터 타입입니다.
char gap = Serial.read(); 코드는 수신된 바이트 데이터(ASCII 코드 53)를 읽고, 이를 gap 변수에 char 타입으로 저장합니다. 이 시점에서 gap는 문자 '5'를 담고 있지만, 이는 단일 문자 형태이며, 문자열에서 사용할 수 있는 문자열 관련 메서드나 연산을 사용할 수 없습니다.
문자를 문자열로 변환
String gap2(gap); 코드는 gap 변수에 저장된 단일 문자 '5'를 사용하여 새로운 String 객체 gap2를 생성합니다. String 타입은 Arduino에서 문자열을 나타내는 데 사용되며, 문자열 관련 다양한 메서드와 연산을 제공.
이 시점에서 gap2는 문자 '5'를 담고 있는 문자열입니다. 문자열로서, gap2는 .length(), .toInt(), + (문자열 연결 연산자) 등과 같은 문자열 메서드와 연산을 사용할 수 있습니다.
요약
gap에 저장된 문자 '5': 이는 char 타입으로, C++에서 단일 문자를 나타내며, 단순히 '5'라는 문자 하나만을 포함합니다. char 타입은 메모리에서 1바이트를 차지하며, 문자열 관련 연산이나 메서드를 직접 사용할 수 없습니다.
gap2가 담고 있는 문자 '5': 이는 String 객체 내에 저장된 문자로, 문자열의 형태를 띱니다. String 타입은 문자열 관련 다양한 메서드와 연산을 사용할 수 있으며, 메모리 사용량은 저장하는 문자열의 길이에 따라 달라집니다.
따라서, 이 두 표현 방식의 주요 차이는 데이터 타입과 그에 따른 사용 가능한 연산 및 메서드의 범위에 있습니다. String 객체로 변환하는 과정을 통해 단일 문자 데이터를 더 유연하게 처리하고 다룰 수 있는 문자열로 확장하는 것이 가능해집니다.

## Slide 27
바이트로 수신되는 과정
수신: Arduino는 직렬 통신을 통해 데이터를 바이트 단위로 수신합니다. 직렬 통신으로 '5' 문자가 전송될 때, 실제로는 이 문자에 해당하는 ASCII 코드인 53 (00110101 in binary)이 바이트 단위로 전송됩니다.
문자로 변환되는 과정
문자 데이터 타입(char)에 저장: Serial.read() 함수를 사용하여 수신된 바이트를 읽을 때, 이 함수는 수신된 바이트를 char 타입으로 반환합니다. 이때 gap 변수에는 ASCII 코드 53에 해당하는 '5'라는 문자가 저장됩니다. 여기서 gap은 단일 문자를 저장할 수 있는 데이터 타입인 char로 선언된 변수입니다. 이 단계에서의 '5'는 단일 문자이며, 메모리에는 해당 문자의 ASCII 코드인 53이 저장됩니다.
문자열로 변환되는 과정
문자열 객체 생성: String gap2(gap); 코드는 gap 변수에 저장된 단일 문자 '5'를 사용하여 gap2라는 새로운 String 객체를 생성합니다. String 클래스는 문자열을 다루기 위한 Arduino의 클래스로, 문자의 시퀀스를 나타낼 수 있습니다. 이때 gap2는 단일 문자 '5'만 포함하지만, String 객체의 형태로 저장됩니다. String 객체는 내부적으로 문자 배열을 사용하여 문자열 데이터를 저장하고, 문자열 관련 다양한 메서드와 기능을 제공합니다.
차이점 요약
gap (char 타입): 단일 문자 '5'를 저장합니다. 메모리에는 ASCII 코드 53이 저장되며, char 타입은 단일 문자만을 나타낼 수 있습니다.
gap2 (String 객체): 문자열 형태로 '5'를 저장합니다. String 객체는 문자의 시퀀스를 나타낼 수 있으며, 여기서는 단일 문자 '5'를 포함하지만, 필요에 따라 더 많은 문자를 추가할 수 있습니다. String 객체는 문자열을 다루는 데 필요한 다양한 메서드와 기능을 제공합니다.
요약하자면, gap에 저장된 '5'는 단일 문자로서의 '5'이며, gap2에 저장된 '5'는 문자열 객체로서의 '5'입니다. gap2는 단일 문자 '5'를 포함하는 문자열이지만, String 객체로서 문자열 관련 메서드와 기능을 사용할 수 있는 차이가 있습니다.

## Slide 28
바이트로 수신
직렬 통신을 통한 데이터 수신: 직렬 통신을 통해 Arduino로 데이터가 전송될 때, 이 데이터는 바이트 단위로 전송됩니다. 예를 들어, 사용자가 시리얼 모니터를 통해 문자 '5'를 전송한다면, 이 문자에 해당하는 ASCII 코드(53)가 바이트 형태로 Arduino로 전송됩니다.
문자로 변환
Serial.read()를 통한 데이터 읽기: Arduino에서 Serial.read() 함수를 사용해 데이터를 읽을 때, 이 함수는 수신된 바이트를 char 타입으로 반환합니다. 이 과정에서 바이트 '53'은 char 타입의 '5'로 변환됩니다. 이 시점에서 gap 변수에 저장되는 값은 '5'라는 문자입니다. gap의 타입은 char이며, 이는 단일 문자를 나타내는 데이터 타입입니다.
문자열로 변환
문자열 객체 생성: String gap2(gap); 코드는 gap에 저장된 단일 문자 '5'를 사용해 새로운 String 객체 gap2를 생성합니다. 이때 gap2는 문자 '5'를 담고 있는 문자열입니다. String 타입은 문자의 시퀀스를 나타내며, 여기서는 단일 문자 '5'만 포함하지만, 여러 문자를 조합하여 더 긴 문자열을 형성할 수도 있습니다.
차이점
데이터 타입: gap은 char 타입이며 단일 문자를 나타냅니다. 반면, gap2는 String 객체이며 문자열을 나타냅니다. 문자열은 길이가 변할 수 있는 문자의 시퀀스입니다.
활용도: 단일 문자인 gap은 단순한 문자 연산에 사용할 수 있지만, 복잡한 문자열 처리나 조합은 어렵습니다. 반면, String 객체인 gap2는 문자열을 다루는 데 필요한 다양한 메서드와 연산자를 제공하여, 문자열 조작이나 데이터 처리가 용이합니다.

## Slide 29
★★★★★
단계 1: 문자의 ASCII 코드 변환
컴퓨터나 마이크로컨트롤러 같은 디지털 장치에서 문자를 처리할 때, 각 문자는 특정한 숫자 코드로 표현됩니다.
이를 위해 ASCII(American Standard Code for Information Interchange)라는 표준 코드가 사용됩니다.
예를 들어, 대문자 'A'의 ASCII 코드는 65입니다.
단계 2: 이진수로의 변환 및 전송
문자 'A'의 ASCII 코드 65는 이진수로 01000001입니다.
직렬 통신을 통해 데이터를 전송할 때는 이 이진수 형태로 데이터를 전송합니다.
단계 3: 이진수 데이터의 수신
수신 측에서는 이진수 데이터 01000001을 받게 됩니다.
이 단계에서 수신 측은 단지 일련의 이진수 데이터를 받는 것으로, 이 데이터가 어떤 문자를 나타내는지는 아직 해석하지 않습니다.
단계 4: ASCII 코드로의 해석 및 문자 변환
수신 측에서 이진수 데이터 01000001을 ASCII 코드로 해석하면 65가 됩니다.
그리고 ASCII 코드 65는 문자 'A'와 대응됩니다. 따라서 수신 측에서는 이진수 데이터를 ASCII 코드로 해석하여 최종적으로 문자 'A'를 얻게 됩니다.
구체적인 예
전송 측에서 문자 'A'를 전송하려고 합니다.
먼저 'A'를 ASCII 코드 65로 변환합니다.
ASCII 코드 65를 이진수 01000001로 변환합니다.
이진수 01000001을 직렬 통신을 통해 전송합니다.
수신 측에서 이진수 01000001을 받습니다.
수신 측에서 이진수 01000001을 ASCII 코드 65로 해석합니다.
ASCII 코드 65를 문자 'A'로 변환하여 최종적으로 문자 'A'를 얻습니다.
이 과정을 통해 문자 'A'는 전송 측에서 ASCII 코드와 이진수 형태로 변환되어 전송되고, 수신 측에서는 이진수 데이터를 다시 ASCII 코드로 해석하고 문자 'A'로 변환하는 과정을 거치게 됩니다.

## Slide 30
1단계: 변수 초기화
type: 자릿수를 나타내는 변수로, 처음에는 100으로 설정됩니다.
이는 수신되는 데이터가 세 자릿수임을 가정합니다.
gap: 시리얼 통신을 통해 수신된 단일 문자를 임시로 저장하는 변수입니다.
result: gap을 정수로 변환한 값을 저장하는 변수입니다.
finalresult[]: 최종 계산된 결과를 저장하는 배열입니다. 이 배열은 함수 외부에서 초기화되어 있어야 합니다.
2단계: 데이터 수신 및 처리
첫 번째 for 루프(j 루프)는 총 4번 반복되며,
이는 4개의 데이터 세트를 처리한다는 것을 의미합니다.
두 번째 for 루프(i 루프)는 각 데이터 세트 내에서 3번 반복되며,
이는 각 데이터 세트가 세 자리 숫자로 구성되어 있음을 나타냅니다.
3단계: 시리얼 데이터 읽기
while(!Serial.available()) {}: 새로운 데이터가 시리얼 버퍼에 도착할 때까지 대기합니다.
Serial.read(): 시리얼 버퍼에서 한 문자를 읽어 gap에 저장합니다.
4단계: 데이터 변환 및 계산
String gap2(gap): gap에서 읽은 문자를 String 객체로 변환합니다.
이는 문자열로의 변환이 필요하기 때문입니다.
result = gap2.toInt(): 문자열을 정수로 변환합니다.
finalresult[j] += result * type: 변환된 정수를 적절한 자릿수의 값으로
변환하여 finalresult[j]에 누적합니다. type은 처음에 100이고,
각 반복마다 10으로 나누어져 자릿수를 조정합니다.
예를 들어, 시리얼 통신을 통해 123, 456, 789, 012 네 세트의 데이터를
순서대로 수신한다고 가정해봅시다.
첫 번째 세트(123)에 대해 j 루프가 실행됩니다.
각 숫자(1, 2, 3)에 대해 i 루프가 실행됩니다.
1을 받으면 finalresult[0]에 1 * 100 = 100을 더합니다.
2를 받으면 finalresult[0]에 2 * 10 = 20을 더합니다.
3을 받으면 finalresult[0]에 3 * 1 = 3을 더합니다.
최종적으로 finalresult[0] = 123이 됩니다.
이후 동일한 과정으로 456, 789, 012에 대해서도 계산하여 finalresult[1], finalresult[2], finalresult[3]에 각각 저장됩니다.
이렇게 해서 finalresult 배열에는 각 데이터 세트를 정수로 변환한 값이 순서대로 저장됩니다.

## Slide 31
1단계: 변수 초기화
type: 각 자릿수의 가중치를 나타내는 변수로, 초기값은 100입니다.
이는 수백의 자리를 나타냅니다.
gap: 시리얼 통신을 통해 받은 단일 문자를 임시로 저장할 변수입니다.
result: gap에서 받은 문자를 정수로 변환하여 저장할 변수입니다.
finalresult[j]: 최종 계산 결과를 저장할 배열로,
각 반복에서 계산된 값을 누적합니다.
2단계: 시리얼 데이터 수신 및 처리
외부 반복문(j를 0부터 3까지 반복)은
4개의 다른 데이터 세트를 처리합니다.
내부 반복문(i를 0부터 2까지 반복)은
각 데이터 세트에서 3개의 숫자를 받습니다.
이 숫자들은 각각 수백의 자리, 수십의 자리, 일의 자리를 나타냅니다.
while(!Serial.available())은 시리얼 포트에서 데이터가 도착할 때까지
대기합니다.
Serial.read()를 호출하여 시리얼 포트로부터 한 문자(gap)를 읽습니다.
String gap2(gap)을 사용하여 받은 문자를 String 객체로 변환합니다.
gap2.toInt()는 String 객체를 정수로 변환합니다.
3단계: 계산 과정
finalresult[j]에 result * type을 더하여 각 자릿수에 맞는 값으로 변환하고 누적합니다. 예를 들어, 첫 번째 숫자는 100을 곱하고,
두 번째는 10을 곱하고, 세 번째는 1을 곱합니다.
type은 각 반복 후에 10으로 나누어 다음 자릿수의 가중치로
업데이트됩니다.
구체적인 예
시리얼 통신을 통해 숫자 123을 받는다고 가정해 봅시다.
첫 번째 반복(j=0)에서 type은 100입니다.
첫 번째 내부 반복(i=0)에서,
1을 받아 finalresult[0]에 1 * 100을 더합니다.
type을 10으로 나눕니다; 이제 type은 10입니다.
두 번째 내부 반복(i=1)에서,
2를 받아 finalresult[0]에 2 * 10을 더합니다.
type을 10으로 나눕니다; 이제 type은 1입니다.
세 번째 내부 반복(i=2)에서,
3을 받아 finalresult[0]에 3 * 1을 더합니다.
최종적으로 finalresult[0]에는 123이 저장됩니다.
이 과정은 모든 세트에 대해 반복됩니다.

## Slide 32
1단계: 변수 초기화
type: 자리수를 나타내기 위한 변수로, 초기값은 100입니다. 이는 수신된 데이터가 3자리 숫자임을 가정하고, 각 자리수의 가중치(백의 자리, 십의 자리, 일의 자리)를 나타냅니다.
gap: 직렬 통신을 통해 수신된 단일 문자를 저장하는 변수입니다.
result: gap에서 읽은 문자를 정수로 변환하여 저장하는 변수입니다.
finalresult[j]: 최종 계산 결과를 저장하는 배열입니다.
이 배열은 외부에 선언되어 있어야 합니다.
2단계: 직렬 데이터 수신
외부 루프(for(int j = 0; j < 4; j++))는 총 4번 반복되며,
각 반복마다 3자리 숫자를 처리합니다.
내부 루프(for(int i = 0; i < 3; i++))는
각 3자리 숫자를 한 자리씩 읽어 처리합니다.
while(!Serial.available()) 구문은 직렬 버퍼에 데이터가 도착할 때까지 대기합니다.
Serial.read()를 사용하여 직렬 버퍼에서 한 문자(gap)를 읽습니다.
3단계: 데이터 변환 및 계산
읽은 문자(gap)를 String 객체 gap2로 변환합니다.
이 변환은 문자를 문자열로 만들어 다음 단계의 변환을 용이하게
합니다.
gap2.toInt()를 사용하여 문자열을 정수(result)로 변환합니다.
계산된 정수는 finalresult[j]에 더해지며, 이 때 type 변수를 곱하여 적절한 자리수를 고려합니다.
예를 들어, 처음 수신된 숫자는 백의 자리수이므로 100을 곱합니다.
type을 10으로 나누어 다음 자리수(십의 자리, 그 다음은 일의 자리)를
처리할 준비를 합니다.
실행 예
직렬 포트를 통해 "123456789012"라는 문자열이 전송된다고
가정해봅시다.
첫 번째 외부 루프(j=0)에서, 내부 루프는 "123"을 처리합니다.
첫 번째 숫자 "1"은 100과 곱해져 finalresult[0]에 100으로 저장됩니다.
다음 "2"는 10과 곱해져 20이 되고, finalresult[0]에 더해져 120이 됩니다.
마지막 "3"은 1과 곱해져 3이 되고, finalresult[0]에 더해져
최종적으로 123이 됩니다.
다음 외부 루프(j=1)에서는 "456"을 처리하고,
이 과정은 "123"을 처리할 때와 같은 방식으로 진행됩니다.
이 과정은 모든 데이터가 처리될 때까지 계속됩니다.
결과적으로 finalresult 배열에는
각 3자리 숫자들이 정수 형태로 저장됩니다.

## Slide 33
이 코드는 아두이노의 시리얼 통신을 통해 서보모터를 제어하기 위한 값을 계산하고 있습니다. 코드의 각 부분을 차근차근 분석해 보겠습니다.
첫 번째 for 루프:
finalresult 배열의 각 요소를 0으로 초기화합니다. 이 배열은 나중에 각 서보모터의 목표 위치를 저장하기 위한 것입니다.
두 번째 for 루프 (바깥쪽 루프):
네 개의 서보모터에 대해 명령을 처리할 예정입니다. 인덱스 j는 0부터 3까지 4번 반복됩니다.
변수 초기화:
type 변수를 100으로 설정합니다. 이것은 입력받은 각 자리수를 가중치를 주어 계산하기 위함입니다. (예: 100의 자리, 10의 자리, 1의 자리)
세 번째 for 루프 (안쪽 루프):
각 서보모터 값에 대해 세 자리 숫자를 계산하기 위한 루프입니다. 세 번의 반복 동안, 각각의 자리수(백의 자리, 십의 자리, 일의 자리)를 처리합니다.
시리얼 데이터 읽기:
while(!Serial.available()) {}: 시리얼 버퍼에 데이터가 도착할 때까지 기다립니다.
gap = Serial.read(): 시리얼 포트에서 한 문자를 읽습니다.
문자열 변환 및 정수 변환:
String gap2(gap): 읽은 문자를 문자열 객체로 변환합니다.
result = gap2.toInt(): 문자열을 정수로 변환합니다.
결과 계산:
finalresult[j] = finalresult[j] + result * type:
현재 자리수에 해당하는 값을 계산하여 finalresult[j]에 더합니다. 예를 들어, 첫 번째 자리수(백의 자리)에 대해 이 작업을 수행하면, type은 100이 됩니다.
type 업데이트:
type = type / 10: 다음 자리수에 대한 가중치를 계산하기 위해 type을 10으로 나눕니다.
이 코드의 전체 목적은 시리얼 통신을 통해 전송된 각 서보모터의 목표 위치를 계산하는 것입니다. 각 위치는 최대 세 자리 정수이며, 이 코드는 각 자리수를 적절히 가중치를 주어 합산하여 최종적인 값을 도출합니다.

## Slide 34
첫 번째 for 루프:
이 루프는 finalresult 배열의 각 요소를 초기화하는 데 사용됩니다. 배열의 각 요소는 최종적으로 각 서보모터에 전달될 값을 저장하기 위한 것입니다.
for(int i = 0; i < 4; i++){ // 4번 반복합니다
finalresult[i] = 0; // 배열의 각 요소를 0으로 초기화합니다
}
여기서 i 변수는 0에서 3까지 변하며, 배열의 4개 요소 각각을 0으로 설정합니다. 이는 각 서보모터의 위치값을 새롭게 계산하기 전에 초기화하는 과정입니다.
두 번째 for 루프 (바깥쪽 루프):
이 루프는 네 개의 서보모터 각각에 대해 명령을 처리할 예정입니다. j는 0부터 3까지의 값을 가지며, 각 서보모터에 해당하는 finalresult 배열의 인덱스를 나타냅니다.
for(int j = 0; j < 4; j++){ // 4번 반복합니다
바깥쪽 루프는 각 서보모터에 대해, 안쪽 루프를 통해 받은 세 자리 숫자를 계산하기 위해 사용됩니다.
세 번째 for 루프 (안쪽 루프):
이 루프는 시리얼 통신으로부터 각 서보모터에 대한 세 자리 숫자를 계산합니다. 이를 위해 세 번의 반복이 이루어집니다. 첫 번째 반복은 백의 자리, 두 번째 반복은 십의 자리, 세 번째 반복은 일의 자리를 처리합니다.
for(int i = 0; i < 3; i++){ // 3번 반복합니다
// 시리얼 통신으로부터 데이터를 받고 처리하는 부분
}
안쪽 루프는 각 자리수의 값을 type 변수를 사용하여 계산합니다. 처음에는 type이 100으로 설정되어 있어 백의 자리 가중치를 부여합니다. 그 후 type을 10으로 나누어 다음 자리수인 십의 자리에 대한 가중치를 적용하고, 마지막으로 일의 자리에 대해 계산합니다.
안쪽 루프의 각 반복마다, 시리얼로부터 한 문자를 읽고, 그 문자를 문자열로 변환한 후 정수로 변환합니다. 이 정수값에 현재 type을 곱하여 finalresult[j]에 더합니다. 이 과정은 각 자리수에 해당하는 실제 값을 계산하고, 그 값을 적절한 위치의 finalresult에 저장하는 방식으로 진행됩니다.
이렇게 하여 각 서보모터의 목표 위치가 계산되고, 이 위치값은 아두이노를 통해 서보모터로 전송되어 서보모터를 제어하는 데 사용됩니다.

## Slide 35
안쪽 for 루프는 시리얼 포트를 통해 전송된 각각의 자리수를 계산하고 최종 값을 결정하는 과정을 담당합니다. 구체적인 예를 들어 설명하겠습니다.
예를 들어, 우리가 서보모터를 145도로 회전시키고 싶다고 가정해 봅시다. 시리얼 포트를 통해 전송되는 값은 문자열 형태로 '1', '4', '5'가 될 것입니다.
여기서 type 변수는 각 자리수의 가중치를 나타냅니다. 초기 type 값은 100입니다. 이것은 첫 번째 숫자가 백의 자리임을 의미합니다.
백의 자리 계산:
i가 0일 때, 첫 번째 자리수를 읽습니다. 즉, '1'을 읽습니다.
문자 '1'을 문자열로 변환한 후 toInt() 함수를 사용하여 정수 1로 변환합니다.
정수 1에 type 값을 곱합니다 (1 * 100 = 100).
finalresult[j]에 100을 더합니다.
십의 자리 계산:
type을 10으로 나눕니다 (100 / 10 = 10).
이제 type은 10이 되어 십의 자리수를 나타냅니다.
i가 1일 때, 두 번째 자리수를 읽습니다. 즉, '4'를 읽습니다.
문자 '4'를 문자열로 변환한 후 toInt() 함수를 사용하여
정수 4로 변환합니다.
정수 4에 type 값을 곱합니다 (4 * 10 = 40).
finalresult[j]에 이전 값 100에 40을 더합니다 (100 + 40 = 140).
일의 자리 계산:
type을 다시 10으로 나눕니다 (10 / 10 = 1).
이제 type은 1이 되어 일의 자리수를 나타냅니다.
i가 2일 때, 세 번째 자리수를 읽습니다. 즉, '5'를 읽습니다.
문자 '5'를 문자열로 변환한 후 toInt() 함수를 사용하여
정수 5로 변환합니다.
정수 5에 type 값을 곱합니다 (5 * 1 = 5).
finalresult[j]에 이전 값 140에 5를 더합니다 (140 + 5 = 145).
이렇게 finalresult[j]에는 145라는 최종 값이 저장되고, 이 값은 j번째 서보모터를 제어하는 데 사용됩니다. 이 과정이 모든 서보모터에 대해 반복되어 각각의 위치값을 설정합니다.

## Slide 36
finalresult[i]라는 표현은 프로그래밍 언어에 따라 다르게 해석됩니다.
C, C++, 아두이노(아두이노 언어는 C/C++에 기반): 이 언어들에서 finalresult[i]는 배열의 i번째 요소를 의미합니다.
이 경우, finalresult는 배열이며, i는 해당 배열의 인덱스입니다.
파이썬: 파이썬에서는 finalresult[i]가 리스트의 i번째 요소를 가리킵니다.
파이썬은 전통적인 배열 대신 리스트를 사용하며, 리스트는 다양한 타입의 데이터를 동적으로 저장할 수 있습니다.
파이썬에서는 배열과 리스트를 구분하지 않고, 일반적으로 리스트라는 용어를 사용합니다.
따라서, finalresult[i]를 '배열' 또는 '리스트'라고 읽는 것은 사용하는 프로그래밍 언어의 문맥에 따라 달라집니다.
C/C++이나 아두이노 같은 언어에서는 '배열의 i번째 요소'라고 읽고, 파이썬에서는 '리스트의 i번째 요소'라고 읽습니다.

## Slide 37
이 코드는 시리얼 통신을 통해 입력된 값들을 처리하고, 최종적으로 4개의 서보모터에 값을 전달하는 역할을 합니다. 코드를 단계별로 살펴보겠습니다:
시리얼 통신 설정: Serial.begin(115200);을 통해 고속 시리얼 통신을 초기화합니다.
서보모터 정의: sv1, sv2, sv3, sv4를 각각 8번, 9번, 10번, 11번 핀에 연결합니다.
무한 반복: while(!Serial.available()){};은 시리얼 통신으로 값이 올 때까지 기다리는 부분입니다.
시작 신호 확인: while(Serial.read() != 's'){};는 시리얼 통신으로 문자 's’가 올 때까지 무한히 반복합니다.
통신값 처리: 입력된 통신값을 받아서 가공하고, 최종 값을 finalresult 배열에 저장합니다.
서보모터 동작: sv1.write(finalresult[0]);, sv2.write(finalresult[1]);, sv3.write(finalresult[2]);, sv4.write(finalresult[3]);를 통해 최종 값을 서보모터에 전달합니다.
이 코드는 아두이노와 같은 임베디드 시스템에서 사용되며, 시리얼 통신과 서보모터 제어에 관심이 있는 경우 유용할 수 있습니다.

## Slide 38: while(Serial.read() != 's'){};: 시리얼 통신으로 문자 's’가 올 때까지 기다립니다.
`while(Serial.read() != 's'){};`는 **시리얼 통신**을 사용하여 문자 's'가 올 때까지 무한히 반복하는 코드입니다.
이 코드는 아두이노와 같은 임베디드 시스템에서 자주 사용됩니다.
여기서 `Serial.read()`는 시리얼 포트에서 데이터를 읽어오는 함수이며, `!=`는 **같지 않음**을 나타내는 연산자입니다.
따라서 `Serial.read() != 's'`는 시리얼에서 읽어온 값이 's'가 아닐 때까지 반복합니다. 코드가 's'를 읽으면 반복이 종료됩니다.
이 코드를 단계적으로 설명해보겠습니다:
**시리얼 통신 설정**: 먼저 시리얼 통신을 설정해야 합니다.
이는 `Serial.begin()` 함수를 사용하여 시리얼 통신을 초기화하는 단계입니다.
2. **무한 반복**: `while` 루프를 사용하여 시리얼에서 읽어온 값이 's'가 아닐 때까지 반복합니다.
3. **조건 확인**: `Serial.read()` 함수를 호출하여 시리얼에서 값을 읽어옵니다. 이 값이 's'와 같지 않으면 반복이 계속됩니다.
4. **반복 종료**: 's'를 읽으면 반복이 종료되고 다음 코드로 넘어갑니다.
이 코드는 특정 상황에서 유용하게 사용될 수 있으며, 시리얼 통신을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

## Slide 39
부정 연산자는 프로그래밍에서 특정 조건이나 값이 참이 아닐 때 참을 반환하는 연산자를 말합니다.
!=는 "같지 않음"을 나타내는 부정 비교 연산자이며, 이 외에도 논리 부정을 나타내는 ! 연산자도 있습니다.
예를 들어, !true는 false를 반환하고, !false는 true를 반환합니다.
부정 비교 연산자 !=는 "not equal to"라고 읽습니다. 그러므로 Serial.read() != 's'는 "Serial.read() is not equal to 's'"라고 읽을 수 있습니다.
이것은 "시리얼에서 읽은 값이 's'와 같지 않다"는 뜻입니다

## Slide 40: 시리얼에서 읽어온 값이 's’가 아닐 때까지 반복합니다.
**'s'**는 사용자가 입력하는 문자입니다.
시리얼 통신을 통해 사용자가 입력한 문자열 중에서 's'가 아닐 때까지 반복하는 코드에서 's'는 특정한 의미를 갖지 않고, 단순히 문자 그 자체를 나타냅니다.
사용자가 다른 문자를 입력하면 반복이 계속됩니다.
`'s'` 문자는 여기에서 **시작 신호**를 나타냅니다.
코드의 목적은 시리얼 통신을 통해 입력된 문자열 중에서 `'s'`가 입력될 때까지 기다리고,
그 후에 서보모터에 최종 값을 전달하는 것입니다.
따라서 `'s'`는 프로그램이 작동을 시작하도록 트리거 역할을 합니다.
사용자가 `'s'`를 입력하면 서보모터 동작이 시작됩니다.

## Slide 41: 추가설명

## Slide 42
a=input()에서
a는 파이썬에서 사용되는 이름이며, 변수로 흔히 불립니다.
이 변수는 메모리 주소를 참조하는 참조 변수(reference variable)의
역할을 합니다.
input() 함수는 사용자로부터 입력을 받아서 그 결과를 문자열로 반환
합니다. 이 문자열 자체가 객체입니다.
즉, 단계적으로 설명하면:
input() 함수가 호출되어 사용자로부터 입력을 받습니다.
입력받은 데이터는 문자열 객체로 변환됩니다.
a라는 이름의 참조 변수가 이 문자열 객체의 메모리 주소를 가리키게
됩니다.
여기서 a는 객체가 아니라 객체를 가리키는 참조 변수입니다.
객체는 a에 저장된 실제 데이터인 문자열입니다.

## Slide 43
connection 변수의 사용 설명:
초기값 설정:
connection = 0으로 초기화됩니다. 이 값은 "아직 연결되지 않음"을 의미합니다.
값 변경:
connection = 1은 아두이노와의 연결이 성공적으로 이루어졌음을 나타냅니다.
connection = 2는 연결 시도가 실패했음을 나타냅니다.
값의 의미:
0 (초기값): 연결이 아직 시도되지 않았거나, 아무런 입력 없이 엔터를 친 경우로,
아두이노 연결 시도 전 상태입니다.
1: 연결 성공을 나타내며, 이 상태에서는 아두이노와 데이터를 주고받을 수 있습니다.
2: 연결 실패를 나타내며, 이는 시리얼 포트를 통한 아두이노와의 통신이 성공적으로 이루어지지 않았음을 의미합니다.
값의 선택 이유:
1과 2는 임의로 선택된 숫자 값입니다. 프로그래밍에서 종종 0은 '거짓'이나 '비활성 상태', 1은 '참'이나 '활성 상태'를 의미하지만, 이 경우에는 단순히 상태 코드로 사용되고 있습니다.
이러한 방식으로 값을 사용하는 이유는 프로그램의 흐름을 제어하기 위해
상태를 명확하게 구분하고 관리하기 위해서입니다.
코드에서의 이러한 값들은 True나 False의 논리적 의미보다는 상태 코드의 역할을 하며, 프로그램 내에서 특정 조건에 따라 실행 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.

## Slide 44
portnum =1은 초기값?
네, 코드에서 Portnum = 1은 변수 Portnum의 초기값으로 설정되었습니다.
이 변수는 시리얼 포트 연결을 시도하는 데 사용되며, 아두이노와의 연결을 시도할 포트 번호를 저장하는 데 사용됩니다.
초기값 1은 포트 연결 시도를 시작할 번호를 의미하며, 코드 내에서 연결 시도가 실패하면 Portnum의 값이 1씩 증가하여 다음 포트 번호로 연결을 시도하게 됩니다.
이러한 방식은 사용 가능한 포트를 순차적으로 탐색하고 연결을 시도하는 전형적인 방법입니다.

## Slide 45
1. = (대입 연산자)
용도: 변수에 값을 할당하는 데 사용됩니다.
기능: 오른쪽에 있는 표현식의 값을 계산한 후, 그 결과를 왼쪽에 있는 변수에 저장합니다.
예제: a = 10에서 a라는 변수에 10이라는 값이 저장됩니다.
2. == (비교 연산자)
용도: 두 값이나 변수의 내용이 동일한지 비교하는 데 사용됩니다.
기능: 두 피연산자의 값을 비교하여 같으면 True, 다르면 False를 반환합니다.
예제: if a == 10에서 a의 값이 10인지를 확인합니다. 만약 a의 값이 10이면 조건문이 True가 되어 해당 조건문 안의 코드가 실행됩니다.
차이점
역할의 차이: =는 값을 저장하는 데 사용되고, ==는 값이 같은지 확인하는 데 사용됩니다.
결과의 차이: =는 결과로 값을 변수에 할당하고, ==는 결과로 논리값(True 또는 False)을 반환합니다.
사용 예시
대입 예시: x = 5는 x 변수에 5를 저장합니다.
비교 예시: if x == 5는 x가 5와 동일한지 확인하고, 동일하다면 if 문 안의 코드를 실행합니다.

## Slide 46
1. 동적 타이핑
정의: 파이썬은 동적 타이핑을 지원합니다.
이는 변수의 타입이 프로그램이 실행되는 도중에 결정된다는 것을 의미합니다.
효과: 변수를 사용하기 전에 데이터 타입을 명시할 필요가 없습니다. 대신, 값을 할당하는 순간 해당 변수의 타입이 결정됩니다.
2. 변수 할당
할당 과정: a = input()에서 input() 함수는 사용자로부터 문자열을 입력받아 a에 저장합니다.
이 순간 a는 문자열 타입의 변수로 자동적으로 설정됩니다.
변수의 선언과 초기화: 파이썬에서 변수의 선언과 초기화는 동시에 이루어집니다.
즉, a = input()은 a를 선언하고 동시에 사용자의 입력값으로 초기화하는 것입니다.
3. 코드 간결성과 유연성
간결성: 파이썬은 코드를 간단하고 읽기 쉽게 만들기 위해 설계되었습니다. 변수 선언을 요구하지 않는 것도 이러한 설계 철학의 일부입니다.
유연성: 동적 타이핑은 개발자가 다양한 데이터 타입을 유연하게 처리할 수 있도록 해줍니다. 변수의 타입을 미리 정의할 필요가 없어, 다양한 상황에서 변수를 재사용하기 쉽습니다.
# 파이썬에서는 변수 선언 없이 바로 사용할 수 있습니다.
a = input("Enter something: ")
print("You entered:", a)
이 코드에서 a는 사용자의 입력에 따라 자동으로 타입이 결정되며, 별도의 선언이 필요 없습니다. 이는 파이썬의 동적 타입 시스템 덕분입니다.

## Slide 47
파이썬에서 변수에 값을 할당할 때 변수 선언이 명시적으로 필요하지 않다는 말은, 변수의 타입을 미리 지정하지 않아도 된다는 의미입니다. 그러나 실제로 코드에서 변수를 사용하기 전에 그 변수에 값을 할당하는 것은 필요합니다.
connection = 0과 같은 표현은 변수 connection을 초기화하고 값을 할당하는 동작을 동시에 수행합니다. 이 구문에서는 connection이라는 변수에 0이라는 값을 저장하며, 이는 변수의 "선언"과 동시에 "초기화"를 수행하는 것입니다.
파이썬에서는 변수에 값을 할당함으로써 변수를 "선언"합니다. 이 과정에서 변수의 데이터 타입은 자동으로 결정됩니다. 따라서 다음과 같은 과정을 거칩니다:
변수 할당: connection = 0은 connection이라는 이름의 변수에 0이라는 정수 값을 할당합니다.
타입 결정: 파이썬의 동적 타이핑 시스템에 의해 connection 변수는 자동으로 정수 타입(int)으로 결정됩니다.
사용 준비: 이제 connection 변수는 값 0을 가지며, 이후 코드에서 사용할 준비가 됩니다.
파이썬에서는 이런 식으로 변수를 사용하기 전에 초기 값을 할당함으로써 변수를 선언하고 준비하는 방식을 취합니다. 이 점이 다른 언어에서 봤을 때 타입 선언이 필요 없는 것처럼 보이는 이유입니다.

## Slide 48
초기화 및 할당
변수 a:
예시: a = input()
설명: 이 경우 a는 사용자의 입력을 받아 저장하는 변수입니다. input() 함수는 사용자로부터 문자열을 입력받아 그 값을 반환하며, 이 값은 a에 저장됩니다. 따라서 a는 문자열(str) 타입의 변수로 초기화됩니다.
변수 connection:
예시: connection = 0
설명: 이 변수는 특정 상태를 나타내기 위해 사용되며, 초기에는 0으로 설정됩니다. 이 0 값은 "아직 연결되지 않음"을 의미하는 상태 코드입니다. connection은 정수(int) 타입으로 초기화됩니다.
사용 목적
변수 a의 목적:
a는 사용자 입력을 저장하고, 프로그램의 다양한 부분에서 이 입력값을 사용하기 위한 목적으로 쓰입니다. 주로 데이터 처리나 조건 검사 등에 사용될 수 있습니다.
변수 connection의 목적:
connection은 아두이노와 같은 외부 장치와의 연결 상태를 나타내는 데 사용됩니다. 프로그램 내에서 연결 상태에 따라 다른 작업을 수행하도록 조건 분기에 활용됩니다. 이 변수는 연결 상태를 체크하고, 이에 따라 프로그램의 흐름을 제어하는 데 중요한 역할을 합니다.
타입 및 동적 할당
두 변수 모두 파이썬의 동적 타이핑 원칙에 따라, 변수에 값을 할당하는 순간 해당 변수의 데이터 타입이 결정됩니다.
a는 사용자 입력에 따라 동적으로 문자열 타입이 할당되며, connection은 정수 타입이 할당됩니다.

## Slide 49
connection 변수를 a 변수처럼 초기값 없이 사용하는 것은 추천하지 않습니다.
용도 차이: a 변수는 사용자 입력을 받아 바로 할당되는 경우로, 사용자의 입력이 반드시 있어야 하며 그 값으로 초기화됩니다.
반면, connection 변수는 프로그램의 상태를 나타내며,
프로그램의 다양한 위치에서 그 값을 검사하게 됩니다.
초기 상태 필요성: connection은 프로그램의 로직 흐름에서 중요한 역할을 합니다.
이 변수의 초기값은 프로그램이 특정 상태에서 시작함을 보장하며, 이를 통해 연결 상태를 관리합니다.
초기값 없이 사용할 경우, 프로그램이 어떤 상태에서 시작하는지
명확하지 않게 됩니다.
예를 들어, connection 변수의 값이 설정되기 전에 이 변수를 참조한다면, 그 값은 정의되지 않은 상태(undefined)가 되어 예상치 못한 동작을 초래할 수 있습니다.
에러 방지: 파이썬에서는 변수에 값을 할당하기 전에 참조하려고 하면 NameError가 발생합니다. 따라서 프로그램 내에서 connection의 값에 따라 분기를 처리하기 전에 반드시 초기값을 설정해야 합니다.
코드의 명확성: 초기값을 명시하는 것은 프로그램을 읽는 다른 개발자에게 해당 변수의 용도와 기본 상태를 명확하게 전달합니다. 초기화하지 않고 사용하는 것은 프로그램의 흐름을 혼란스럽게 할 수 있습니다.
결론
변수를 명시적으로 초기화하는 것은 좋은 프로그래밍 습관입니다. 특히, 프로그램의 특정 상태를 나타내는 변수의 경우, 초기화 없이 사용할 경우 프로그램이 의도치 않은 방식으로 동작할 위험이 있으므로, connection 같은 변수는 반드시 초기화하여 사용하는 것이 바람직합니다.

## Slide 50
객체 (Object)
객체는 데이터(속성)와 그 데이터를 조작하는 방법(메소드)을 포함하는 클래스의 인스턴스입니다. 객체는 특정 데이터 타입의 실체화된 버전으로, 메모리에 할당되어 있으며, 클래스에 정의된 행동을 실행할 수 있습니다.
참조변수 (Reference Variable)
참조변수는 메모리에 저장된 객체를 가리키는 변수입니다. 이 변수를 통해 객체의 속성에 접근하거나 메소드를 호출할 수 있습니다. 참조변수는 객체의 메모리 주소를 저장하고 있기 때문에, 변수를 통해 객체에 접근할 수 있습니다.
arduino의 역할
arduino 변수는 serial.Serial 클래스의 객체를 참조하는 참조변수입니다. 코드에서 arduino = serial.Serial(f"com{a}", 115200) 부분은 serial.Serial 클래스의 생성자를 호출하여 새 객체를 생성하고, 이 객체의 메모리 주소를 arduino 변수에 할당합니다. 따라서 arduino는 객체가 아니라 객체의 주소를 저장하는 참조변수입니다.
arduino = serial.Serial(f"com{a}", 115200)
이 코드에서 serial.Serial은 객체를 생성하는 클래스이며, arduino는 이 객체를 참조하는 변수입니다. 이 참조를 통해 시리얼 포트를 통한 데이터의 송수신과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
결론
arduino는 객체 자체가 아니라 serial.Serial 객체를 가리키는 참조변수입니다. 이 참조변수를 통해 객체의 메소드를 호출하고, 객체의 속성을 사용할 수 있습니다. 이는 파이썬에서 일반적인 방식으로, 객체의 기능을 활용하고 메모리 관리를 수행하는 효과적인 방법입니다.

## Slide 51
참조 변수의 사용
참조변수를 사용할 때도, 참조할 객체가 생성되기 전에는 그 변수를 사용할 수 없습니다. 예를 들어, arduino라는 참조변수를 사용하기 위해서는 먼저 serial.Serial 클래스의 인스턴스를 생성하고 arduino에 할당해야 합니다.
예를 들어 다음과 같은 방식으로 작동합니다:
# 올바른 사용 예
arduino = serial.Serial(f"com{a}", 115200) # `arduino` 참조변수에 Serial 객체를 할당
# 잘못된 사용 예
print(arduino.read()) # Error, `arduino`가 정의되기 전에 사용됨
변수 사용 전 할당의 중요성
파이썬에서는 변수에 값을 할당하는 것이 해당 변수를 "선언하는" 것과 동등합니다. 변수를 사용하기 전에 초기화하지 않으면, 그 변수는 "정의되지 않았다(undefined)"고 간주되어 NameError가 발생합니다. 이는 프로그램이 해당 변수의 메모리 위치를 인식하지 못했음을 의미합니다.
결론
따라서 arduino와 같은 참조변수도 다른 일반 변수와 마찬가지로, 사용 전에 반드시 적절한 객체로 초기화해야 합니다.

## Slide 52
#include <Servo.h> // 서보모터 제어를 위한 Servo 라이브러리를 포함
// 각 서보모터 객체를 정의합니다.
Servo sv1; // 첫 번째 서보모터 정의
Servo sv2; // 두 번째 서보모터 정의
Servo sv3; // 세 번째 서보모터 정의
Servo sv4; // 네 번째 서보모터 정의
void setup() {
Serial.begin(115200); // 115200 baud rate로 시리얼 통신을 시작합니다.
sv1.attach(8); // 첫 번째 서보모터를 디지털 8번 핀에 연결합니다.
sv2.attach(9); // 두 번째 서보모터를 디지털 9번 핀에 연결합니다.
sv3.attach(10); // 세 번째 서보모터를 디지털 10번 핀에 연결합니다.
sv4.attach(11); // 네 번째 서보모터를 디지털 11번 핀에 연결합니다.
}
void loop() {
while(!Serial.available()) {} // 시리얼 통신으로 데이터가 입력될 때까지 대기
while(Serial.read() != 's') {} // 시작 신호인 's' 문자가 수신될 때까지 대기.
int finalresult[4]; // 최종 결과를 저장할 배열을 선언합니다.
for(int i = 0; i < 4; i++) {
finalresult[i] = 0; // 결과 배열의 각 요소를 0으로 초기화합니다.
}
for(int j = 0; j < 4; j++) { // 각 서보모터에 대해 반복합니다.
int type = 100; // 자릿수 계산을 위한 변수를 설정합니다.
char gap; // 시리얼에서 받은 단일 문자를 저장할 변수를 선언.
int result; // 문자를 숫자로 변환한 결과를 저장할 변수를 선언.
for(int i = 0; i < 3; i++) { // 숫자 세 자리를 처리하기 위해 반복
while(!Serial.available()) {} // 시리얼 데이터가 도착할 때까지 기다립
gap = Serial.read(); // 시리얼에서 한 문자를 읽어옵니다.
String gap2(gap); // 읽어온 문자를 문자열 객체로 변환합
result = gap2.toInt(); // 문자열을 정수로 변환합니다.
finalresult[j] += result * type;
// 자릿수에 따라 가중치를 적용하여 최종 결과에 더합니다.
type /= 10; // 다음 자릿수의 가중치를 계산합니다.
}
}
// 계산된 최종 값으로 각 서보모터를 제어합니다.
sv1.write(finalresult[0]);
sv2.write(finalresult[1]);
sv3.write(finalresult[2]);
sv4.write(finalresult[3]);
}

## Slide 53
#include <Servo.h>
// 서보모터 객체 정의 및 핀 연결 설정
Servo servos[4]; // 서보모터 배열
const int servoPins[4] = {8, 9, 10, 11}; // 연결 핀 번호
// 시리얼 통신 설정 상수
const int baudRate = 115200;
const char startSignal = 's';
const int digits = 3; // 자릿수 처리
void setup() {
Serial.begin(baudRate);
// 시리얼 포트를 115200 baud rate로 초기화
for (int i = 0; i < 4; i++) {
servos[i].attach(servoPins[i]); // 각 서보모터를 해당 핀에 연결
}
}
void loop() {
if (waitForStartSignal()) { // 시작 신호 's'를 기다립니다.
int results[4] = {0}; // 결과를 저장할 배열 초기화
if (readServoValues(results)) { // 서보모터 값을 읽습니다.
writeServoValues(results); // 읽은 값들로 서보모터를 제어
}
}
}
bool waitForStartSignal() {
while (!Serial.available()) {} // 시리얼 데이터가 도착할 때까지 대기
return Serial.read() == startSignal; // 시작 신호 's'를 확인
}
bool readServoValues(int *results) {
for (int j = 0; j < 4; j++) { // 각 서보모터 값에 대해 반복
for (int i = digits - 1, weight = 100; i >= 0; i--, weight /= 10) {
if (!Serial.available()) return false; // 데이터가 없으면 false 반환
char ch = Serial.read(); // 데이터를 하나 읽음
int value = (ch - '0') * weight; // 문자를 숫자로 변환하고 가중치 적용
results[j] += value; // 결과 배열에 저장
}
}
return true; // 모든 데이터 읽기 성공
}
void writeServoValues(const int *results) {
for (int i = 0; i < 4; i++) { // 각 서보모터에 대해 반복
servos[i].write(results[i]); // 서보모터를 최종 결과 값으로 제어
}
}

## Slide 54
1. loop 함수
void loop() {
if (waitForStartSignal()) { // 시작 신호 's'를 기다립니다.
int results[4] = {0}; // 결과를 저장할 배열 초기화
if (readServoValues(results)) { // 서보모터 값을 읽습니다.
writeServoValues(results); // 읽은 값들로 서보모터를 제어
}
}
}
작동 방식: loop() 함수는 아두이노의 메인 루프로서 계속해서 반복 실행됩니다.
이 함수는 먼저 waitForStartSignal() 함수를 호출하여 's' 문자를 받을 때까지 대기합니다.
's' 문자를 받으면, results 배열을 초기화한 후, readServoValues() 함수를 호출하여 서보모터의 위치 값들을 읽습니다.
모든 값이 성공적으로 읽혀진 경우 (readServoValues()가 true를 반환하면), writeServoValues() 함수를 호출하여 서보모터들을 제어합니다.
2. waitForStartSignal 함수
bool waitForStartSignal() {
while (!Serial.available()) {} // 시리얼 데이터가 도착할 때까지 대기
return Serial.read() == startSignal; // 시작 신호 's'를 확인
}
작동 방식: 이 함수는 시리얼 버퍼에 데이터가 도착할 때까지 무한히 대기합니다.
데이터가 도착하면, 읽은 첫 번째 문자가 's'인지 확인합니다.
's'일 경우 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
이는 다른 데이터 처리를 시작하기 전에 정확한 시작 신호를 받았는지 확인하는 데 사용됩니다.

## Slide 55
3. readServoValues 함수
bool readServoValues(int *results) {
for (int j = 0; j < 4; j++) { // 각 서보모터 값에 대해 반복
for (int i = digits - 1, weight = 100; i >= 0; i--, weight /= 10) {
if (!Serial.available()) return false; // 데이터가 없으면 false 반환
char ch = Serial.read(); // 데이터를 하나 읽음
int value = (ch - '0') * weight;
// 문자를 숫자로 변환하고 가중치 적용
results[j] += value; // 결과 배열에 저장
}
}
return true; // 모든 데이터 읽기 성공
}
작동 방식: 이 함수는 각 서보모터 위치에 대해 세 자리 수 데이터를 읽습니다.
각 자리수는 가중치를 곱하여 적절한 수치로 변환되고, results 배열에 누적됩니다.
만약 시리얼 데이터가 불충분하여 읽을 수 없는 경우, 즉시 false를 반환하여 데이터 읽기 실패를 알립니다.
4. writeServoValues 함수
void writeServoValues(const int *results) {
for (int i = 0; i < 4; i++) { // 각 서보모터에 대해 반복
servos[i].write(results[i]); // 서보모터를 최종 결과 값으로 제어
}
}
작동 방식: 이 함수는 results 배열에 저장된 각 서보모터의 위치 값을 사용하여 서보모터들을 제어합니다.
각 서보모터 객체의 write() 메서드를 호출하여 모터의 각도를 조정합니다.

## Slide 56
1. 각 서보모터의 값에 대한 반복
함수는 네 개의 서보모터 각각에 대해 값을 처리합니다. for (int j = 0; j < 4; j++) 이 반복문은 네 개의 서보모터 각각에 대해 실행됩니다.
for (int j = 0; j < 4; j++) { // 각 서보모터 값에 대해 반복
2. 자릿수에 따른 가중치 설정과 반복
각 서보모터 값은 세 자리 숫자로 구성되며, 이를 위해 두 번째 중첩된 반복문 for (int i = digits - 1, weight = 100; i >= 0; i--, weight /= 10)이 사용됩니다. 여기서 weight는 각 자릿수의 가중치를 나타내며, 백의 자리는 100, 십의 자리는 10, 일의 자리는 1의 가중치를 갖습니다.
for (int i = digits - 1, weight = 100; i >= 0; i--, weight /= 10) {
3. 시리얼 데이터의 가용성 확인
if (!Serial.available()) return false; 이 줄은 시리얼 버퍼에 데이터가 있는지 확인합니다. 데이터가 없으면 함수는 false를 반환하며 종료됩니다. 이는 데이터 처리 도중 데이터가 더 이상 없을 때 오류를 방지하기 위한 조치입니다.
if (!Serial.available()) return false; // 데이터가 없으면 false 반환
4. 데이터 읽기 및 숫자로의 변환
char ch = Serial.read();는 시리얼 포트에서 한 문자를 읽어옵니다. 이 문자는 숫자를 나타내는 문자입니다(예: '1', '2'). int value = (ch - '0') * weight; 이 부분에서 문자를 실제 숫자로 변환합니다. 문자 '0'에서 '9'까지의 ASCII 값은 연속적이므로, 문자 '0'의 ASCII 값을 빼주면 해당 문자의 정수 값을 얻을 수 있습니다. 이 정수 값에 weight를 곱하여 적절한 자릿수의 가치를 부여합니다.
char ch = Serial.read(); // 데이터를 하나 읽음
int value = (ch - '0') * weight; // 문자를 숫자로 변환하고 가중치 적용
5. 결과 저장
results[j] += value;는 계산된 값을 results 배열의 해당 위치에 더합니다. 이 배열은 네 개의 서보모터 각각의 최종 값을 저장하는 데 사용됩니다.
results[j] += value; // 결과 배열에 저장
6. 성공적인 데이터 읽기의 완료
모든 반복과 계산이 끝나면, 함수는 true를 반환하여 성공적으로 모든 데이터를 읽었음을 나타냅니다.
return true; // 모든 데이터 읽기 성공
이 함수는 시리얼 통신을 통해 전송된 각 서보모터의 위치 데이터를 안정적으로 읽고, 이를 배열에 저장하여 서보모터를 제어하는 데 필요한 최종 값을 계산하는 데 중요한 역할을 합니다.

## Slide 57
예를 들어, 시리얼 통신을 통해 전송된 숫자가 "145"라고 가정해 보겠습니다. 이 경우 각 자리의 숫자를 개별적으로 처리해야 합니다.
1단계: 반복문 초기 설정
반복문은 for (int i = digits - 1, weight = 100; i >= 0; i--, weight /= 10) 형태로 선언됩니다.
digits는 3입니다 (세 자리 수를 나타냄).
초기값 i = digits - 1는 i = 2로 설정됩니다 (세 자리 중 가장 높은 자리, 즉 백의 자리를 가리킵니다).
weight는 해당 자리수의 가중치를 나타내며, 백의 자리는 100의 가중치를 갖습니다.
2단계: 첫 번째 숫자 처리 (백의 자리)
반복문 첫 실행에서 i = 2, weight = 100입니다.
시리얼에서 첫 번째 문자, 예를 들어 '1'을 읽습니다.
이 문자를 정수로 변환 ('1' - '0' 결과는 1).
가중치를 적용 (1 * 100 결과는 100).
이 값은 results[j] 배열에 더해집니다 (results[j] += 100).
3단계: 두 번째 숫자 처리 (십의 자리)
다음 반복에서 i = 1, weight = 10으로 업데이트됩니다.
시리얼에서 두 번째 문자, 예를 들어 '4'를 읽습니다.
이 문자를 정수로 변환 ('4' - '0' 결과는 4).
가중치를 적용 (4 * 10 결과는 40).
이 값은 results[j] 배열에 추가로 더해집니다 (results[j] += 40).
4단계: 세 번째 숫자 처리 (일의 자리)
마지막 반복에서 i = 0, weight = 1으로 설정됩니다.
시리얼에서 세 번째 문자, 예를 들어 '5'를 읽습니다.
이 문자를 정수로 변환 ('5' - '0' 결과는 5).
가중치는 1이므로 그대로 적용 (5 * 1 결과는 5).
이 값도 results[j] 배열에 더해집니다 (results[j] += 5).
최종 결과
반복문이 완료된 후, results[j]의 값은 100 + 40 + 5 = 145가 됩니다. 이 과정을 통해 시리얼로부터 전송된 "145"라는 문자열 데이터가 실제 정수 145로 변환되어 서보모터 위치 설정에 사용됩니다.

## Slide 58
아래에서는 "145"라는 세 자리 숫자 데이터를 예로 들어 설명하겠습니다. 각 단계를 차근차근 살펴보겠습니다.
1단계: 문자 데이터 읽기
char ch = Serial.read(); // 데이터를 하나 읽음
설명: Serial.read() 함수는 시리얼 버퍼에서 다음에 오는 하나의 바이트(여기서는 문자)를 읽습니다.
이 함수는 받은 데이터를 char 타입으로 반환합니다.
예를 들어, 시리얼 포트로부터 "145"라는 데이터가 전송되었다면, 첫 번째 호출에 '1'이, 두 번째 호출에 '4', 세 번째 호출에 '5'가 반환됩니다.
2단계: 문자를 숫자로 변환
int value = (ch - '0') * weight; // 문자를 숫자로 변환하고 가중치 적용
설명: ASCII 테이블에서 숫자 문자 '0'부터 '9'까지는 연속적인 코드 값을 가지고 있습니다.
'0'의 ASCII 코드 값은 48이므로, 문자 '1'의 ASCII 코드 값은 49입니다.
이를 정수 1로 변환하기 위해 '0'의 ASCII 코드 값을 빼주면 (ch - '0'), 문자 '1'에서 '0'을 뺀 결과는 정수 1이 됩니다.
3단계: 가중치 적용
설명: 각 자리수에 맞는 가중치를 적용합니다.
예를 들어, 백의 자리는 100의 가중치, 십의 자리는 10의 가중치, 일의 자리는 1의 가중치를 갖습니다.
따라서 문자로부터 변환된 숫자에 이 가중치를 곱하면, 자리수에 맞는 실제 수치를 얻을 수 있습니다.
가령, 첫 번째 자리인 '1'은 1 * 100 = 100이 되고, 두 번째 자리인 '4'는 4 * 10 = 40이 되며, 마지막 자리인 '5'는 5 * 1 = 5가 됩니다.
전체 과정 예
첫 번째 반복에서 ch는 '1', weight는 100이며,
변환된 값은 1 * 100 = 100.
두 번째 반복에서 ch는 '4', weight는 10이며,
변환된 값은 4 * 10 = 40.
세 번째 반복에서 ch는 '5', weight는 1이며,
변환된 값은 5 * 1 = 5.
이렇게 각 자리수별로 처리하여 최종적으로 이 값들을 합산하면, 원래의 숫자 145를 정확하게 재구성할 수 있습니다.
이 과정을 통해 시리얼로부터 문자열 형태로 전송된 숫자 데이터를 실제 정수 값으로 안정적으로 변환할 수 있습니다.

## Slide 59
"145"라는 세 자리 수를 시리얼 데이터로 받는 상황을 가정합니다.
1. 최종 결과 배열 초기화
int finalresult[4]; // 최종 결과를 저장할 배열을 선언합니다.
for(int i = 0; i < 4; i++) {
finalresult[i] = 0; // 결과 배열의 각 요소를 0으로 초기화
}
배열 finalresult는 각 서보모터의 최종 위치 값을 저장하기 위한 배열.
네 개의 서보모터에 대해 각각의 위치 값을 저장할 공간을 0으로 초기화
이는 계산 중 누적된 값이 정확하게 반영되도록 하기 위함입니다.
2. 각 서보모터 값 처리
for(int j = 0; j < 4; j++) { // 각 서보모터에 대해 반복합니다.
int type = 100; // 자릿수 계산을 위한 변수를 설정합니다.
char gap; // 시리얼에서 받은 단일 문자를 저장할 변수를 선언
int result; // 문자를 숫자로 변환한 결과를 저장할 변수를 선언
...
}
3. 세 자리 수 데이터 처리 과정
for(int i = 0; i < 3; i++) { // 숫자 세 자리를 처리하기 위해 반복합니다.
while(!Serial.available()) {} // 시리얼 데이터가 도착할 때까지 기다림.
gap = Serial.read(); // 시리얼에서 한 문자를 읽어옵니다.
String gap2(gap); // 읽어온 문자를 문자열 객체로 변환합니다.
result = gap2.toInt(); // 문자열을 정수로 변환합니다.
finalresult[j] += result * type; // 자릿수에 따라 가중치를 적용하여 최종 결과에 더합니다.
type /= 10; // 다음 자릿수의 가중치를 계산합니다.
}
첫 번째 자릿수 처리: 가장 먼저 '1'을 읽어, 이를 정수 1로 변환하고 100을 곱합니다 (1 * 100 = 100). 이 값은 finalresult[j]에 저장됩니다.
두 번째 자릿수 처리: 다음으로 '4'를 읽고, 이를 정수 4로 변환한 뒤 10을 곱합니다 (4 * 10 = 40). 이 값은 finalresult[j]에 더해집니다.
세 번째 자릿수 처리: 마지막으로 '5'를 읽고, 이를 정수 5로 변환한 후 1을 곱합니다 (5 * 1 = 5). 이 값도 finalresult[j]에 더해집니다.
4. 최종 결과
위의 세 단계를 통해, finalresult[j]에는
100 + 40 + 5 = 145라는 값이 저장됩니다.

## Slide 60
#include <Servo.h> //서보모터를 쓰기위해 명령어를 불러옵니다.
Servo sv1; //첫 번째 서보모터 정의
Servo sv2; //두 번째 서보모터 정의
Servo sv3; //세 번째 서보모터 정의
Servo sv4; //네 번째 서보모터 정의
void setup() {
Serial.begin(115200); //고속 시리얼 통신을 시작합니다
sv1.attach(8); //첫 번째 서보모터는 8번핀에 연결됨
sv2.attach(9); //두 번째 서보모터는 9번핀에 연결됨
sv3.attach(10); //세 번째 서보모터는 10번핀에 연결됨
sv4.attach(11); //네 번째 서보모터는 11번핀에 연결됨
}
void loop() {
while(!Serial.available()){} //시리얼 통신으로 값이 올 때 까지 기다리기
while(Serial.read() != 's'){} //시리얼 통신으로 문자’s’가 온다면(시작하겠다)
int finalresult[4]; //통신값을 받을 변수 배열을 만듭니다
for(int i = 0; i < 4; i++){ //4번 반복합니다
finalresult[i] = 0; //하나씩 배열 공간을 모두 초기화합니다
}
for(int j = 0; j < 4; j++){ //4번 반복합니다
int type = 100;
char gap; //통신값을 임시로 담아둘 변수를 만듭니다
int result; //변환된 통신값을 담아둘 변수를 만듭니다
for(int i = 0; i < 3; i++){ //3번 반복합니다
while(!Serial.available()){} //처음 값을 받기 전까지 기다립니다
gap = Serial.read(); //통신값 하나를 받아옵니다
String gap2(gap); //통신값을 문자열로 변환합니다
result = gap2.toInt(); //문자열을 다시 정수로 변환합니다
finalresult[j] = finalresult[j] + result * type; //자리수에 맞게 정수를 가공합니다
type = type / 10;
}
}
sv1.write(finalresult[0]); //최종 값들을 서보모터에 전달합니다
sv2.write(finalresult[1]);
sv3.write(finalresult[2]);
sv4.write(finalresult[3]);
}

## Slide 61
이 코드는 아두이노의 시리얼 통신을 통해 서보모터를 제어하기 위한 값을 계산하고 있습니다.
코드의 각 부분을 차근차근 분석해 보겠습니다.
첫 번째 for 루프:
finalresult 배열의 각 요소를 0으로 초기화합니다.
이 배열은 나중에 각 서보모터의 목표 위치를 저장하기 위한 것입니다.
두 번째 for 루프 (바깥쪽 루프):
네 개의 서보모터에 대해 명령을 처리할 예정입니다.
인덱스 j는 0부터 3까지 4번 반복됩니다.
변수 초기화:
type 변수를 100으로 설정합니다. 이것은 입력받은 각 자리수를 가중치를 주어 계산하기 위함입니다. (예: 100의 자리, 10의 자리, 1의 자리)
세 번째 for 루프 (안쪽 루프):
각 서보모터 값에 대해 세 자리 숫자를 계산하기 위한 루프입니다.
세 번의 반복 동안, 각각의 자리수(백의 자리, 십의 자리, 일의 자리)를 처리합니다.
시리얼 데이터 읽기:
while(!Serial.available()) {}: 시리얼 버퍼에 데이터가 도착할 때까지 기다립니다.
gap = Serial.read(): 시리얼 포트에서 한 문자를 읽습니다.
문자열 변환 및 정수 변환:
String gap2(gap): 읽은 문자를 문자열 객체로 변환합니다.
result = gap2.toInt(): 문자열을 정수로 변환합니다.
결과 계산:
finalresult[j] = finalresult[j] + result * type: 현재 자리수에 해당하는 값을 계산하여 finalresult[j]에 더합니다.
예를 들어, 첫 번째 자리수(백의 자리)에 대해 이 작업을 수행하면, type은 100이 됩니다.
type 업데이트:
type = type / 10: 다음 자리수에 대한 가중치를 계산하기 위해 type을 10으로 나눕니다.
이 코드의 전체 목적은 시리얼 통신을 통해 전송된 각 서보모터의 목표 위치를 계산하는 것입니다. 각 위치는 최대 세 자리 정수이며, 이 코드는 각 자리수를 적절히 가중치를 주어 합산하여 최종적인 값을 도출합니다.

## Slide 62
이 코드에는 총 3개의 for 루프가 있습니다. 각 루프는 다음과 같은 역할을 합니다:
첫 번째 for 루프:
이 루프는 finalresult 배열의 각 요소를 초기화하는 데 사용됩니다. 배열의 각 요소는 최종적으로 각 서보모터에 전달될 값을 저장하기 위한 것입니다.
for(int i = 0; i < 4; i++){ // 4번 반복합니다
finalresult[i] = 0; // 배열의 각 요소를 0으로 초기화합니다
}
여기서 i 변수는 0에서 3까지 변하며, 배열의 4개 요소 각각을 0으로 설정합니다. 이는 각 서보모터의 위치값을 새롭게 계산하기 전에 초기화하는 과정입니다.
두 번째 for 루프 (바깥쪽 루프):
이 루프는 네 개의 서보모터 각각에 대해 명령을 처리할 예정입니다. j는 0부터 3까지의 값을 가지며, 각 서보모터에 해당하는 finalresult 배열의 인덱스를 나타냅니다.
for(int j = 0; j < 4; j++){ // 4번 반복합니다
바깥쪽 루프는 각 서보모터에 대해, 안쪽 루프를 통해 받은 세 자리 숫자를 계산하기 위해 사용됩니다.
세 번째 for 루프 (안쪽 루프):
이 루프는 시리얼 통신으로부터 각 서보모터에 대한 세 자리 숫자를 계산합니다. 이를 위해 세 번의 반복이 이루어집니다.
첫 번째 반복은 백의 자리, 두 번째 반복은 십의 자리, 세 번째 반복은 일의 자리를 처리합니다.
for(int i = 0; i < 3; i++){ // 3번 반복합니다
// 시리얼 통신으로부터 데이터를 받고 처리하는 부분
}
안쪽 루프는 각 자리수의 값을 type 변수를 사용하여 계산합니다.
처음에는 type이 100으로 설정되어 있어 백의 자리 가중치를 부여합니다.
그 후 type을 10으로 나누어 다음 자리수인 십의 자리에 대한 가중치를 적용하고, 마지막으로 일의 자리에 대해 계산합니다.
안쪽 루프의 각 반복마다, 시리얼로부터 한 문자를 읽고, 그 문자를 문자열로 변환한 후 정수로 변환합니다.
이 정수값에 현재 type을 곱하여 finalresult[j]에 더합니다.
이 과정은 각 자리수에 해당하는 실제 값을 계산하고, 그 값을 적절한 위치의 finalresult에 저장하는 방식으로 진행됩니다.
이렇게 하여 각 서보모터의 목표 위치가 계산되고, 이 위치값은 아두이노를 통해 서보모터로 전송되어 서보모터를 제어하는 데 사용됩니다.

## Slide 63
예를 들어, 우리가 서보모터를 145도로 회전시키고 싶다고 가정해 봅시다. 시리얼 포트를 통해 전송되는 값은 문자열 형태로 '1', '4', '5'가 될 것.
여기서 type 변수는 각 자리수의 가중치를 나타냅니다. 초기 type 값은 100입니다. 이것은 첫 번째 숫자가 백의 자리임을 의미합니다.
백의 자리 계산:
i가 0일 때, 첫 번째 자리수를 읽습니다. 즉, '1'을 읽습니다.
문자 '1'을 문자열로 변환한 후 toInt() 함수를 사용하여 정수 1로 변환합니다.
정수 1에 type 값을 곱합니다 (1 * 100 = 100).
finalresult[j]에 100을 더합니다.
십의 자리 계산:
type을 10으로 나눕니다 (100 / 10 = 10). 이제 type은 10이 되어 십의 자리수를 나타냅니다.
i가 1일 때, 두 번째 자리수를 읽습니다. 즉, '4'를 읽습니다.
문자 '4'를 문자열로 변환한 후 toInt() 함수를 사용하여 정수 4로 변환합니다.
정수 4에 type 값을 곱합니다 (4 * 10 = 40).
finalresult[j]에 이전 값 100에 40을 더합니다 (100 + 40 = 140).
일의 자리 계산:
type을 다시 10으로 나눕니다 (10 / 10 = 1).
이제 type은 1이 되어 일의 자리수를 나타냅니다.
i가 2일 때, 세 번째 자리수를 읽습니다. 즉, '5'를 읽습니다.
문자 '5'를 문자열로 변환한 후 toInt() 함수를 사용하여 정수 5로 변환합니다.
정수 5에 type 값을 곱합니다 (5 * 1 = 5).
finalresult[j]에 이전 값 140에 5를 더합니다 (140 + 5 = 145).
이렇게 finalresult[j]에는 145라는 최종 값이 저장되고, 이 값은 j번째 서보모터를 제어하는 데 사용됩니다.
이 과정이 모든 서보모터에 대해 반복되어 각각의 위치값을 설정합니다.

## Slide 64
If(a != ＂＂):
여기서 a는 변수입니다. If(a != " ")는 a 변수가 빈 문자열이 아닐 경우를 의미합니다.
프로그래밍에서 != 연산자는 "같지 않음"을 나타내는 논리 연산자로, 이 경우 a가 빈 문자열이 아니면(즉, 사용자가 무언가를 입력했으면) 그 안에 있는 코드 블록을 실행하라는 의미입니다.
그러나 코드에 사용된 큰따옴표가 일반적인 문자열 구분 기호(")와 다르게 보입니다.
프로그래밍에서는 일반적인 직선형 큰따옴표를 사용하여 문자열을 표시합니다.
따라서 코드가 올바르게 작동하려면 If(a != ""): 처럼 일반적인 큰따옴표를 사용해야 합니다.
또한 Python에서는 if를 소문자로 쓰고, 조건문 뒤에는 콜론(:)을 사용합니다.
따라서 정확한 문법은 if a != "": 이 됩니다.

## Slide 65
arduino = serial.Serial("com%s"%a,115200)
이 코드 라인은 Python에서 시리얼 포트를 통한 통신을 설정하기 위한 것입니다.
여기서 arduino는 시리얼 포트와 통신을 관리할 객체의 이름입니다.
serial.Serial은 PySerial 패키지의 일부로, 시리얼 포트를 위한 객체를 생성하는 함수입니다.
"com%s"%a 부분은 문자열 포맷팅을 사용하여 특정 COM 포트에 연결합니다.
%s는 문자열을 의미하며, %a에 의해 a 변수의 값으로 대체됩니다.
예를 들어, 사용자가 '8'을 입력했다면, "com%s"%a는 "com8"으로 평가되어 COM8 포트에 연결하게 됩니다.
115200은 시리얼 통신의 보드레이트(baud rate)를 의미하며, 이는 초당 전송되는 비트의 수를 나타냅니다. 여기서는 115200 비트/초를 설정하고 있습니다.
즉, 전체적으로 이 라인은 사용자가 입력한 포트 번호를 사용하여 115200 보드레이트로 아두이노와 시리얼 통신을 설정하는 명령입니다.

## Slide 66
arduino = serial.Serial("com%s"%a,115200)
("com%s"%a)는 c언어 문법이 아닌가?
"com%s"%a는 실제로 Python에서도 사용되는 문자열 포맷팅 방식 중 하나입니다.
이 방식은 C언어의 printf 스타일 포맷팅에 영감을 받았지만, Python에서도 널리 사용됩니다.
Python에서 이 방식은 문자열 내에서 %s, %d 등의 플레이스홀더를 사용해 해당 위치에 변수의 값을 대입할 수 있게 합니다.
예를 들어, %s는 문자열을, %d는 정수를 나타냅니다.
"com%s"%a에서 %s는 a 변수의 문자열 값을 해당 위치에 삽입하라는 의미입니다.
만약 a의 값이 '8'이라면, 최종 문자열은 "com8"이 됩니다.
Python에서는 더 현대적이고 유연한 문자열 포맷팅 방법들도 많이 사용되고 있습니다.
예를 들어, format() 메소드나 f-string이 그 예입니다.
format() 메소드 사용 예: "com{}".format(a)
f-string 사용 예: f"com{a}"
이러한 방법들은 코드의 가독성을 높이고, 문자열 포맷팅을 더 유연하게 만들어줍니다.

## Slide 67
while(connection == 0): #만약 그냥 엔터를 쳤다면
try:#포트를 하나하나 찾아가면서 연결해봄
arduino = serial.Serial("com%d"%portnum,115200)
print("아두이노 연결 성공") #만약 성공하면 연결 성공을 알려줌
connection = 1 #연결 상태를 연결됨으로 설정
connection==0 와 connection=1에서 처음의 connection과 나중의 connection과 쓰임새의 용도는 다른가?
while(connection == 0): 이 경우 connection == 0은 조건문입니다. connection 변수의 현재 값이 0인지 확인합니다. 만약 connection의 값이 0이라면, while 루프의 내용이 실행됩니다. 즉, 이 조건문은 connection 변수가 0인 동안 반복문이 계속 실행되게 하는 데 사용됩니다.
connection = 1: 이 경우 connection = 1은 할당문입니다. connection 변수에 1이라는 새로운 값을 할당합니다. 이 코드가 실행되면 connection 변수의 값이 1로 변경되며, 이는 통상적으로 "연결 성공" 또는 "진행중인 작업 완료" 등의 상태를 나타냅니다.
요약하자면, connection == 0은 connection 변수의 값을 검사하는 조건문이고, connection = 1은 connection 변수에 새로운 값을 할당하는 할당문입니다. 이 두 문장은 같은 변수를 사용하지만, 하나는 값의 비교를 위해 사용되고 다른 하나는 값의 할당을 위해 사용됩니다.

## Slide 68
여기서 sv[number-8] = gap, gap는 각도인가?
sv[number-8]은 8번핀부터 시작이란 뜻인가?
sv[number-8] = gap에서 gap은 각도를 나타냅니다.
이 코드 부분은 서보모터의 각도를 설정하는 데 사용됩니다. gap 변수에는 원하는 각도 값이 저장되며, 이 값을 서보모터에 적용하기 위해 sv 배열에 저장합니다.
sv[number-8] 부분에서 number는 서보모터의 핀 번호를 나타내고, 8은 배열의 인덱스를 0부터 시작하기 위해 사용되는 값입니다.
예를 들어, number가 8이면 sv[number-8]는 sv[0]이 되어 첫 번째 서보모터에 해당하는 배열 요소를 나타냅니다.
이렇게 함으로써, 각 서보모터의 핀 번호를 배열 인덱스로 변환하여 사용할 수 있습니다.
arduino.write(b"s") 부분은 아두이노에게 시리얼 통신을 통해 's' 문자를 전송합니다.
이는 아두이노 프로그램에서 특정 작업을 시작하라는 신호로 사용될 수 있습니다.
여기서 b는 바이트 문자열을 나타내며, 시리얼 통신에서는 데이터를 바이트 형태로 전송해야 하기 때문에 사용됩니다.

## Slide 69
시리얼 통신에서 데이터는 바이트 형태로 전송되어야 합니다. 시리얼 통신은 바이트 단위의 데이터 전송을 기반으로 하는 통신 방식입니다. 따라서 문자열이나 다른 데이터 유형을 아두이노와 같은 마이크로컨트롤러로 전송하려면 바이트 형태로 변환해야 합니다.
예를 들어, Python에서 arduino.write(b"s")와 같이 사용할 때 b 접두사는 문자열 s를 바이트 문자열로 변환하는 것을 나타냅니다. 바이트 문자열은 각 문자가 해당하는 ASCII 값으로 이루어진 바이트 배열로 표현됩니다.
이렇게 바이트 형태로 데이터를 전송하는 것은 아두이노와 같은 하드웨어 장치에서 효율적으로 데이터를 수신하고 처리하기 위한 일반적인 방법입니다.

## Slide 70
시리얼 포트 초기화: 아두이노와의 시리얼 통신을 설정하기 위해 Python에서 serial.Serial을 사용합니다. 예를 들어, 아두이노가 COM 포트 3에 연결되어 있다고 가정하면, Python에서는 다음과 같이 시리얼 연결을 초기화합니다.
import serial
# COM3 포트에 연결, 115200 바우드레이트로 설정
arduino = serial.Serial("COM3", 115200)
데이터 전송: Python에서 아두이노로 명령을 전송하려면, 데이터를 바이트 형태로 변환해야 합니다. 예를 들어, 's'라는 문자를 아두이노로 전송하려면 다음과 같이 합니다.
# 문자 's'를 바이트로 변환하여 전송
arduino.write(b"s")
여기서 b"s"는 문자열 's'를 바이트로 변환한 것입니다.
복잡한 데이터 전송: 간단한 문자 외에도, 숫자나 복잡한 문자열을 전송할 수 있습니다. 예를 들어, 서보 모터의 각도를 조절하는 명령을 전송하려면 다음과 같이 할 수 있습니다.
servo_number = 1 # 서보 모터 번호
angle = 90 # 각도
# 명령 문자열 생성: 예를 들어 "1:90"
command = "{}:{}".format(servo_number, angle)
# 명령 문자열을 바이트로 변환하여 전송
arduino.write(command.encode())
여기서 encode() 메소드는 Python 문자열을 바이트로 변환하는 데 사용됩니다.
이렇게 데이터를 바이트로 변환하여 시리얼 통신을 통해 아두이노로 전송하는 방식은 아두이노 프로그램이 이해할 수 있는 형식으로 데이터를 보내는 데 필수적입니다. 아두이노는 받은 데이터를 다시 처리하여 필요한 작업(예: 서보 모터 움직임, LED 제어 등)을 수행합니다.

## Slide 71
serial.Serial
앞의 serial은 모듈이고, 뒤의Serial은 클래스인가?
serial.Serial에서 앞의 serial은 모듈을 나타내고, 뒤의 Serial은 해당 모듈 내의 클래스를 가리킵니다.
serial 모듈: serial 모듈은 PySerial 패키지에 포함되어 있으며, Python에서 시리얼 통신을 구현하기 위한 여러 함수와 클래스를 제공합니다. 이 모듈을 사용하려면 먼저 PySerial 패키지를 설치해야 합니다.
Serial 클래스: Serial 클래스는 serial 모듈 내에 정의되어 있으며, 시리얼 포트를 통한 데이터 통신을 위한 기능을 제공합니다. 이 클래스를 사용하여 시리얼 포트의 연결을 열고, 데이터를 읽고 쓰며, 연결 설정을 관리할 수 있습니다.
예를 들어, 시리얼 포트를 통해 아두이노와 통신하려면 Serial 클래스의 인스턴스를 생성하고, 이를 통해 데이터를 송수신합니다. 다음은 Serial 클래스를 사용하여 시리얼 연결을 생성하는 예시 코드입니다:
import serial
# COM 포트에 연결, 특정 바우드레이트로 설정
arduino = serial.Serial("COM3", 115200)
이 코드에서 arduino는 Serial 클래스의 인스턴스이며,
COM3 포트를 통해
115200 바우드레이트로 아두이노와의 시리얼 통신을 설정합니다.

## Slide 72
finalresult[i]라는 표현은 프로그래밍 언어에 따라 다르게 해석됩니다.
C, C++, 아두이노(아두이노 언어는 C/C++에 기반): 이 언어들에서 finalresult[i]는 배열의 i번째 요소를 의미합니다. 이 경우, finalresult는 배열이며, i는 해당 배열의 인덱스입니다.
파이썬: 파이썬에서는 finalresult[i]가 리스트의 i번째 요소를 가리킵니다. 파이썬은 전통적인 배열 대신 리스트를 사용하며, 리스트는 다양한 타입의 데이터를 동적으로 저장할 수 있습니다.
파이썬에서는 배열과 리스트를 구분하지 않고, 일반적으로 리스트라는 용어를 사용합니다.
따라서, finalresult[i]를 '배열' 또는 '리스트'라고 읽는 것은 사용하는 프로그래밍 언어의 문맥에 따라 달라집니다.
C/C++이나 아두이노 같은 언어에서는 '배열의 i번째 요소'라고 읽고, 파이썬에서는 '리스트의 i번째 요소'라고 읽습니다.

## Slide 73
while(!Serial.available()){} 이 코드를 직역하면 다음과 같습니다:
"시리얼 포트에서 사용 가능한 데이터가 없는 동안 계속 기다린다."
여기서 Serial.available() 함수는 시리얼 포트를 통해 사용 가능한 데이터의 바이트 수를 반환합니다.
이 값이 0일 경우, 즉 사용할 수 있는 데이터가 없을 경우 !Serial.available()는 참(true)이 되어 while 루프는 계속 실행됩니다.
데이터가 수신되어 사용 가능한 바이트 수가 0이 아닌 순간, !Serial.available()는 거짓(false)이 되고 루프는 중지됩니다.

## Slide 74
while(Serial.read() != 's'){} 이 코드를 직역하면 다음과 같습니다:
"시리얼 포트로부터 읽은 데이터가 's' 문자가 아닐 동안 계속 기다린다."
여기서 Serial.read() 함수는 시리얼 포트를 통해 전송된 데이터 중 다음 바이트를 읽어 반환합니다.
이 코드는 시리얼 포트로부터 읽은 데이터가 's' 문자와 일치하지 않는 동안 루프를 계속 실행합니다. 's' 문자를 받을 때까지 기다리는 것입니다.
's' 문자를 수신하면 조건이 거짓이 되어 루프는 중지됩니다.

## Slide 75
int finalresult[4]; 코드는 네 개의 서보모터에 대한 값을 저장하기 위한 정수형 배열을 선언합니다.
배열 finalresult는 길이가 4인 정수 배열로, 각 요소는 각 서보모터의 목표 위치 또는 각도를 저장하는 데 사용됩니다.
이 배열은 시리얼 통신을 통해 전송받은 데이터를 처리하여 서보모터에 전달할 최종 값들을 저장하는 데 사용됩니다.
int finalresult[4]; //통신값을 받을 변수 배열을 만듭니다
4개의 서보모터의 값을 저장한다는 말인가?

## Slide 76
for(int i = 0; i < 4; i++){ //4번 반복합니다
finalresult[i] = 0; //하나씩 배열 공간을 모두 초기화합니다
}
i=0,1,2,3은 4개의 서보모터를 의미하나?
for(int i = 0; i < 4; i++){} 루프에서 i는 0부터 3까지의 값을 순차적으로 가집니다. 이 루프는 네 개의 서보모터에 대응하는 값을 초기화하는 데 사용됩니다. finalresult[i] = 0;는 finalresult 배열의 각 요소(즉, 각 서보모터의 목표 위치 또는 각도)를 0으로 설정합니다.
여기서 i의 값이 0에서 3까지 변하면서 배열의 각 요소를 순차적으로 초기화하게 됩니다.
따라서 이 코드는 네 개의 서보모터 각각에 대한 값을 초기화하는 데 사용되며, 각 서보모터는 finalresult 배열의 각 요소에 해당합니다.
예를 들어, finalresult[0]은 첫 번째 서보모터, finalresult[1]은 두 번째 서보모터 등으로 간주됩니다.

## Slide 77
이 코드 부분에서 사용된 두 개의 for 루프는 서보모터와 관련된 데이터를 처리합니다. 여기서 j와 i는 다음과 같은 의미를 가집니다:
for(int j = 0; j < 4; j++){}: 이 바깥쪽 루프는 네 개의 서보모터 각각에 대해 반복됩니다. 즉, j는 각각의 서보모터를 나타내며, 0부터 3까지의 값을 가집니다.
for(int i = 0; i < 3; i++){}: 이 안쪽 루프는 각 서보모터의 목표 각도를 세 자리 숫자로 표현하기 위해 사용됩니다. i는 각 자리수(백의 자리, 십의 자리, 일의 자리)를 나타내며, 각각의 반복에서 한 자리의 숫자를 처리합니다.
따라서 이 코드의 목적은 시리얼 통신을 통해 전송된 각 서보모터의 목표 각도를 수신하고, 이를 숫자로 변환하여 finalresult 배열에 저장하는 것입니다. 예를 들어, 서보모터의 목표 각도가 "090"으로 전송된 경우, 이 값을 숫자 90으로 변환하여 finalresult[j]에 저장합니다.

## Slide 78
String gap2(gap); //통신값을 문자열로 변환합니다
gap2()는 사용자 정의함수인가? 내장함수인가? 어디서 나왔나?
String gap2(gap); 부분에서 String은 아두이노 프로그래밍 언어에서 제공하는 문자열을 다루는 클래스입니다.
여기서 gap2는 String 클래스의 인스턴스(객체)를 생성하는 것으로, gap 변수(문자 타입)를 인자로 받아 이를 문자열 객체로 변환합니다.
간단히 말해, 이 코드는 gap이라는 단일 문자를 포함하는 새로운 문자열 객체 gap2를 생성합니다.
이는 아두이노에서 문자열을 처리할 때 자주 사용되는 방식입니다. String 클래스는 아두이노의 표준 라이브러리에 포함된 내장 클래스로, 사용자 정의 함수가 아닙니다.
이 코드의 목적은 시리얼 통신을 통해 받은 단일 문자(char 타입)를 문자열(String 타입)로 변환하는 것입니다.
그 후 toInt() 함수를 사용하여 이 문자열을 정수로 변환할 수 있습니다.

## Slide 79
이 코드는 Arduino 프로그래밍 언어를 사용하고 있는데, Arduino 언어는 C++ 언어를 기반으로 합니다.
Arduino는 C++의 특징과 라이브러리를 사용하면서도, 하드웨어와 관련된 다양한 라이브러리와 간단한 개발 환경을 제공하여 하드웨어 프로그래밍을 보다 쉽게 접근할 수 있도록 돕습니다.
Arduino의 코드 구조는 일반적으로 setup() 함수와 loop() 함수로 나뉘며, C++의 문법을 따릅니다.
따라서 이 코드는 C++의 일부 문법과 특징을 사용하고 있습니다.
예를 들어, String 클래스와 객체 지향 프로그래밍의 개념은 C++에서 비롯된 것입니다.

## Slide 80
Arduino (C++ 기반)와 Python에서 객체를 생성하는 방법은 다릅니다. 각 언어의 객체 생성 방식을 비교해보겠습니다.
Arduino (C++ 기반)
Arduino에서 객체를 생성할 때, 클래스 이름과 객체 이름을 사용합니다.
String 클래스를 예로 들면, 객체 생성은 다음과 같습니다:
String gap2(gap); // gap는 char 타입의 변수
이 코드는 String 클래스의 인스턴스 gap2를 생성합니다. gap 변수의 값을 gap2라는 새로운 String 객체로 변환합니다.
C++에서는 클래스의 생성자를 호출하여 객체를 초기화하는 방식으로 객체를 생성합니다.
Python
Python에서 객체를 생성할 때도 클래스 이름과 괄호를 사용하여 인스턴스를 생성합니다.
예를 들어, str 클래스를 사용하여 문자열 객체를 만드는 방법은 다음과 같습니다:
gap = 'a' # gap는 문자(char) 타입의 변수
gap2 = str(gap) # gap 문자를 문자열 객체로 변환
이 코드는 gap 변수를 str 클래스의 인스턴스 gap2로 변환합니다.
Python에서는 생성자 함수를 호출하여 객체를 초기화합니다.
생성자는 클래스 이름과 동일한 특별한 메소드로, 객체가 생성될 때 자동으로 호출됩니다.

## Slide 81
시리얼 통신 사용의 예
char receivedChar; // 시리얼로부터 받은 문자를 저장할 변수
String receivedString; // 문자열로 변환된 문자를 저장할 변수
void setup() {
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신 초기화
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) { // 시리얼 버퍼에 데이터가 있는지 확인
receivedChar = Serial.read(); // 단일 문자를 읽어옴
receivedString = String(receivedChar); // 단일 문자를 문자열로 변환하여 저장
Serial.print("Received char: ");
Serial.println(receivedChar); // 받은 단일 문자 출력
Serial.print("Received string: ");
Serial.println(receivedString); // 변환된 문자열 출력
}
}

## Slide 82
아두이노로 문자 'A'를 보낼 때는 다음과 같은 과정을 거칩니다.
문자열(String) → 문자(char):
문자열 "A"는 단일 문자 'A'로 변환됩니다.
문자(char) → 정수(int):
문자 'A'는 ASCII 코드 값으로 65에 해당합니다.
이 문자는 아스키 코드 값으로 변환되어 정수형으로 표현됩니다.
따라서 문자 'A'는 정수값 65로 변환됩니다.
정수(int) → 바이트(byte):
정수값 65는 8비트로 표현됩니다.
아두이노에서는 바이트(byte) 단위로 데이터를 처리하므로,
정수값 65는 바이트로 표현됩니다.
따라서 정수값 65는 이진수로 변환되어 1바이트로 표현됩니다.
예를 들어, 문자 'A'를 아두이노로 보낼 경우 아스키 코드 값으로 변환되어서 바이트 형태로 전송됩니다. 이 때의 바이트 값은 01000001입니다.
문자 'A'를 다루는 과정에서 처음에 "문자열"이라고 언급되는 이유는 프로그래밍에서 특정 문자를 입력하거나 사용할 때 종종 문자열 형태로 시작되기 때문입니다. 예를 들어, 어떤 프로그래밍 언어나 환경에서는 사용자의 입력이나 파일에서 읽은 데이터 등이 처음에는 문자열로 처리되는 경우가 많습니다. 이 문자열을 프로그램이 처리하기 위해 실제로 작업할 데이터 형식으로 변환하는 단계가 필요합니다.
아두이노에서 문자를 보내는 과정은 다음과 같이 간략하게 설명:
문자열(String)에서 문자(char)로 변환: 프로그래밍 상에서 "A"라는 문자열은 실제로 필요한 단일 문자 'A'로 변환될 수 있습니다.
예를 들어, C++에서는 문자열의 첫 번째 문자를 선택하여 이 작업을 할 수 있습니다
(char c = "A"[0];).
문자(char)에서 정수(int)로 변환: C++과 같은 언어에서는 각 문자가 해당하는 ASCII 코드로 자동적으로 처리됩니다.
따라서 'A' 문자는 ASCII 코드 65로 인식됩니다.
정수(int)에서 바이트(byte)로 변환: 아두이노는 데이터를 바이트 단위로 처리합니다.
따라서 ASCII 값인 65는 1바이트 데이터 01000001로 변환되어 직렬 통신을 통해 전송됩니다.

## Slide 83
아두이노에서 시리얼 포트를 통해 문자 'A'를 수신한 경우.
바이트(byte) → 정수(int):
아두이노의 Serial.read() 함수는 시리얼 버퍼에서 데이터를 읽어서 해당 데이터를 정수로 반환합니다.
문자 'A'는 ASCII 코드 값으로 65에 해당합니다.
따라서 Serial.read() 함수는 정수값 65를 반환합니다.
정수(int) → 문자(char):
정수값 65는 ASCII 코드 값으로 'A'에 해당합니다.
이 정수값 65는 문자로 변환됩니다.
따라서 'A'라는 문자가 생성됩니다.
문자(char) → 문자열(String):
'A'라는 문자는 단일 문자열로 표현될 수 있습니다.
이 문자열은 "A"로 나타낼 수 있습니다.
따라서 시리얼 포트를 통해 문자 'A'를 수신한 경우, 이를 변환하여 문자열로 나타내면 "A"가 됩니다.

## Slide 84
숫자 145를 아두이노로 보낼 때의 변환 과정은 다음과 같습니다.
정수(int) → 바이트(byte):
정수값 145는 8비트로 표현됩니다.
아두이노에서는 바이트(byte) 단위로 데이터를 처리하므로, 정수값 145는 바이트로 표현됩니다.
따라서 정수값 145는 이진수로 변환되어 1바이트로 표현됩니다.
예를 들어, 정수 145를 아두이노로 보낼 경우 이진수로 변환되어서
바이트 형태로 전송됩니다. 이 때의 바이트 값은 10010001입니다.
숫자 145를 아두이노에서 직렬 통신을 통해 보내는 과정:
정수(int)에서 바이트(byte)로 변환: 숫자 145는 이미 정수(int) 형태로 주어집니다. 따라서 별도의 형변환이 필요하지 않습니다.
바이트 형식으로의 변환: 직렬 통신을 위해 숫자 145를 바이트로 변환해야 합니다. 숫자 145는 이진수로 10010001 입니다. 이는 8비트 (1바이트)로 표현됩니다.
직렬 통신을 통한 전송: 아두이노에서는 Serial.write() 함수를 사용하여 이 바이트를 직렬 포트를 통해 보낼 수 있습니다. 이 함수는 정수를 직접 바이트로 변환하여 보내므로, 이 과정에서 복잡한 변환 없이 바로 사용.
void setup() {
// 시리얼 통신을 시작합니다 (보드레이트 9600)
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// 숫자 145를 직렬 포트를 통해 보냅니다
Serial.write(145);
delay(1000); // 1초마다 반복해서 보냅니다
}
이 코드는 숫자 145를 매 초마다 직렬 포트를 통해 보내는 역할을 합니다..

## Slide 85
'145'를 아두이노로 보낼 때의 변환 과정은 다음과 같습니다.
문자열(String) → 바이트 배열(byte array):
문자열 '145'는 각 문자('1', '4', '5')의 ASCII 코드 값을 나타냅니다.
ASCII 코드 값은 각 문자마다 1바이트로 표현됩니다.
따라서 문자열 '145'는 바이트 배열로 변환됩니다.
이 바이트 배열에는 ASCII 코드 값인 {49, 52, 53}이 포함됩니다.
바이트 배열(byte array) 전송:
아두이노에서는 시리얼 통신을 통해 바이트 단위로 데이터를
송수신합니다.
따라서 변환된 바이트 배열 {49, 52, 53}이 아두이노로 전송됩니다.

## Slide 86
문자열 "145"를 아두이노에서 직렬 통신을 통해 보내는 경우,
이 문자열을 구성하는 각각의 문자를 개별적으로 처리해야 합니다.
문자열 "145"는 세 개의 문자 '1', '4', '5'로 이루어져 있습니다.
각 문자는 그 자체로 ASCII 코드로 변환되어 직렬 통신을 통해 전송됩니다. 각 문자의 ASCII 변환 과정은 다음과 같습니다:
문자 '1':
ASCII 코드로 변환하면 '1'은 49입니다 (이진수로 00110001).
문자 '4':
ASCII 코드로 변환하면 '4'는 52입니다 (이진수로 00110100).
문자 '5':
ASCII 코드로 변환하면 '5'는 53입니다 (이진수로 00110101).
직렬 통신을 통해 이 문자들을 보내려면, 각각의 문자를 별도의 바이트로 변환하여 전송합니다. 아두이노에서는 Serial.print() 또는 Serial.write() 함수를 사용하여 이를 처리할 수 있습니다. Serial.print()는 문자열이나 숫자를 ASCII 문자로 변환하여 보내는 반면, Serial.write()는 바이트 데이터를 그대로 전송합니다.
아두이노 코드 예시:
아두이노 코드에서 문자열 "145"를 전송하는 예시는 다음과 같습니다:
void setup() {
// 시리얼 통신 시작 (보드레이트 9600)
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// 문자열 "145"를 시리얼 포트를 통해 전송
Serial.print("145");
delay(1000); // 1초마다 반복해서 보냅니다
}
이 코드는 문자열 "145"를 매 초마다 직렬 포트를 통해 보내며, 받는 쪽에서는 이를 문자 '1', '4', '5'로 인식하고 각각을 ASCII 코드 49, 52, 53으로 해석합니다. 이러한 방식은 문자와 숫자 데이터를 문자열 형태로 전송할 때 자주 사용됩니다.

## Slide 87
받는 쪽에서 데이터를 처리하는 과정은 실제로 조금 더 복잡하고, 여러 단계를 거칩니다. 여기서는 아두이노에서 문자열 "145"를 보내는 경우를 가정하여, 받는 쪽에서 이를 어떻게 처리하는지 설명하겠습니다.
데이터 전송과정
데이터 변환 및 전송:
문자열 "145"는 세 개의 문자로 구성되며, 각 문자는 ASCII 코드로 변환되어 직렬 통신을 통해 전송됩니다.
'1' → ASCII 49 (00110001)
'4' → ASCII 52 (00110100)
'5' → ASCII 53 (00110101)
이 데이터들은 각각 1바이트로 전송됩니다.
데이터 수신:
수신 측 장치(또 다른 아두이노, 컴퓨터 등)는 시리얼 포트를 통해 이 바이트들을 순서대로 수신합니다.
수신된 데이터는 최초에는 바이트 형태입니다.
수신 후 데이터 처리 과정
바이트 데이터의 수신:
처음에 수신된 바이트는 그저 숫자 데이터로 인식됩니다. 이를 문자로 해석하기 전까지는 단순히 바이트 값입니다.
ASCII 코드 해석:
수신된 각 바이트는 ASCII 코드 표를 참고하여 해당하는 문자로 변환됩니다.
예를 들어, 바이트 00110001는 ASCII 표에서 '1'에 해당합니다.
문자 조합:
연속적으로 수신된 바이트들을 조합하여 원래의 문자열 "145"를 재구성합니다.
이 과정은 수신된 각 바이트를 문자로 변환하고 이어 붙여서 문자열을 형성합니다.

## Slide 88
아래는 또 다른 아두이노에서 이러한 데이터를 받고 처리하는 예시 코드:
void setup() {
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신 시작
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
// 시리얼 포트로부터 데이터를 읽음
String receivedString = Serial.readString(); // 문자열 읽기
Serial.println(receivedString); // 읽은 문자열 출력
}
}
이 코드는 시리얼 포트를 통해 수신된 데이터를 문자열로 읽고, 그 문자열을 다시 출력합니다.
readString() 메서드는 연속된 바이트를 문자열로 조합하는 과정을 내부적으로 처리하고, 읽은 문자열을 반환합니다.
이 과정에서 수신된 바이트가 처음에는 단순한 숫자 데이터로 처리되다가 ASCII 코드를 통해 문자로 해석되고, 이어서 원래의 문자열을 재구성하는 방식으로 처리됩니다.

## Slide 89
'145'를 아두이노로 보낼 때의 과정을 구체적인 값과 함께 설명하겠습니다.
문자열(String) → 바이트 배열(byte array):
문자열 '145'의 각 문자는 ASCII 코드 값으로 표현됩니다.
'1'의 ASCII 코드 값: 49
'4'의 ASCII 코드 값: 52
'5'의 ASCII 코드 값: 53
이 ASCII 코드 값은 각각 1바이트로 표현됩니다.
따라서 '145'라는 문자열은 바이트 배열로 변환되면 다음과 같이 됩니다:
Copy code
{49, 52, 53}
바이트 배열(byte array) 전송:
이제 변환된 바이트 배열 {49, 52, 53}을 아두이노로 전송해야 합니다.
아두이노에서는 시리얼 통신을 통해 데이터를 송수신합니다.
따라서 아두이노로는 3개의 바이트(49, 52, 53)가 전송됩니다. 이는 아스키 코드값으로 표현된 '145' 문자열과 동등합니다.

## Slide 90
아두이노의 Serial.read() 함수를 사용하는 과정과 데이터 유형 변환에 대해 자세히 다루어 보겠습니다.
바이트(byte) → 정수(int):
아두이노에서 Serial.read() 함수는 시리얼 버퍼에서 1바이트의 데이터를 읽어 들입니다.
이 함수가 반환하는 값은 읽은 바이트에 해당하는 정수(int)입니다.
예를 들어, 만약 시리얼 통신을 통해 문자 'A'가 전송된다면, 'A'의 ASCII 코드는 65이므로 Serial.read()는 정수 65를 반환합니다.
이 과정은 실제로 메모리에 저장된 바이트 값을 ASCII 코드에 따라 정수로 해석하는 것입니다.
정수(int) → 문자(char):
정수 값을 문자로 변환하는 과정은 아두이노 프로그래밍에서 매우 일반적입니다.
예를 들어, 정수 65를 문자로 변환하면 ASCII 코드에 따라 'A'가 됩니다.
이는 C++의 형변환을 사용하여 char(65) 또는 간단히 (char)65로 작성할 수 있습니다.
이러한 변환을 통해 정수 값이 다시 사람이 인식할 수 있는 문자로 표현.
문자(char) → 문자열(String):
아두이노에서 문자를 문자열로 변환하는 것은 주로 데이터를 더 쉽게 처리하고 출력하기 위해 사용됩니다.
단일 문자 'A'를 String 객체로 변환할 때는 String 클래스의 생성자를 사용하거나 + 연산자를 활용하여 더 큰 문자열에 쉽게 추가할 수 있습니다.
예를 들어, String('A')는 문자 'A'를 담은 새로운 문자열 객체를 생성하며, 이것은 "A"로 표현됩니다.
이렇게 변환 과정을 거치면서 아두이노에서 데이터가 어떻게 읽히고, 처리되며, 사용자에게 다시 표현되는지를 볼 수 있습니다.
이러한 기본적인 데이터 유형 변환을 이해하는 것은 아두이노 프로그래밍의 핵심 요소 중 하나입니다.

## Slide 91
변수 선언
char receivedChar;
이 변수는 시리얼 포트로부터 받은 단일 문자를 저장하기 위해 사용됩니다. char는 문자 데이터 타입으로, 하나의 문자만을 저장할 수 있습니다.
String receivedString;
이 변수는 문자 데이터를 문자열(String 타입)로 변환하여 저장하기 위해 사용됩니다. Arduino에서 String은 문자열을 쉽게 다룰 수 있게 해주는 클래스입니다.
setup() 함수
Serial.begin(9600);
setup() 함수는 프로그램이 시작될 때 한 번만 실행됩니다.
Serial.begin(9600);는 시리얼 통신을 시작하며, 9600은 통신 속도를 의미하는 보드레이트(baud rate)입니다. 이는 초당 전송되는 비트 수를 나타내며, 여기서는 9600비트/초를 사용합니다.
receivedChar = Serial.read();
Serial.read() 함수는 시리얼 버퍼에서 다음 바이트(여기서는 문자)를 읽어 receivedChar 변수에 저장합니다. 이 함수는 읽은 바이트를 반환하며, 버퍼에 데이터가 없으면 -1을 반환합니다.
receivedString = String(receivedChar);
읽은 문자를 String 객체로 변환하여 receivedString 변수에 저장합니다. 이 변환 과정을 통해 문자 데이터를 문자열 데이터로 쉽게 다룰 수 있게 됩니다.
출력 부분
Serial.print("Received char: ");
"Received char: " 문자열을 시리얼 포트로 보냅니다. 이는 컴퓨터의 시리얼 모니터 창에 출력됩니다.
Serial.println(receivedChar);
println 함수는 인자로 받은 데이터를 시리얼 포트로 출력하고 줄바꿈을 추가합니다. 여기서는 receivedChar가 출력됩니다.
Serial.print("Received string: ");
"Received string: " 문자열을 시리얼 포트로 보냅니다.
Serial.println(receivedString);
receivedString 변수의 내용을 시리얼 포트로 출력하고 줄바꿈을 추가합니다. 이렇게 해서 문자와 문자열 형태 모두를 확인할 수 있습니다.
loop() 함수
if (Serial.available() > 0) {
loop() 함수는 프로그램이 실행되는 동안 계속해서 반복 실행.
Serial.available()는 시리얼 버퍼에 읽을 수 있는 데이터의 바이트 수를 반환합니다. 데이터가 있으면 0보다 큰 값을 반환합니다.

## Slide 92
함수 호출: Serial.read()는 Serial 객체의 read 메소드를 호출합니다.
Serial 객체는 Arduino의 내장 객체로, 시리얼 통신 기능을 제공합니다.
데이터 읽기: read 메소드는 시리얼 버퍼에서 가장 먼저 들어온 바이트를 읽습니다. 시리얼 버퍼는 시리얼 포트를 통해 들어오는 데이터가 임시로 저장되는 메모리 공간입니다.
반환 값: read 메소드는 읽은 바이트를 반환합니다. 이 데이터는 정수형(int)으로 반환되며, 읽을 데이터가 없으면 -1을 반환합니다.
변수 할당: 읽은 데이터는 gap이라는 변수에 저장됩니다. 이 변수는 읽은 바이트 값을 저장하기 위해 사용됩니다.
결과적으로, gap = Serial.read(); 구문은 시리얼 포트를 통해 들어온 다음 바이트를 읽어서 gap 변수에 저장하는 과정입니다. 이 과정은 시리얼 통신을 통해 외부 장치로부터 데이터를 받을 때 매우 중요합니다.

## Slide 93
비교
구문 차이: C++ (Arduino)에서는 객체 생성 시 클래스 이름 뒤에 객체 이름을 명시하며, 필요에 따라 생성자에 인자를 전달합니다. Python에서도 비슷한 구문을 사용하지만, 변수 할당 방식이 다르다는 점에 주목해야 합니다.
타입 안정성: C++은 강타입(strongly-typed) 언어로, 변수의 타입이 명확하게 정의되어야 합니다. 반면, Python은 동적 타이핑(dynamic typing) 언어로, 변수 타입이 실행 시간에 결정되고 변경될 수 있습니다.
문법 간소화: Python은 보다 간결하고 이해하기 쉬운 문법을 가지고 있어, 객체 생성과 관련된 코드가 더 직관적입니다.
각 언어의 객체 생성 방식은 해당 언어의 특성과 설계 철학을 반영합니다. C++는 성능과 메모리 제어에 중점을 둔 반면, Python은 사용자 편의성과 코드의 가독성에 더 중점을 두고 있습니다.

## Slide 94
Arduino 프로그래밍에서 Serial은 클래스와 객체 둘 다의 특성을 가지고 있습니다. 이를 이해하기 위해서는 클래스와 객체의 개념을 먼저 알아야 합니다.
클래스(Class): 클래스는 객체를 생성하기 위한 템플릿입니다.
클래스는 데이터(속성)와 그 데이터를 조작할 수 있는 함수(메소드)를 정의합니다.
객체(Object): 객체는 클래스의 인스턴스입니다.
클래스를 기반으로 생성되며, 클래스에 정의된 속성과 메소드를 가집니다.
Arduino에서 Serial은 다음과 같은 방식으로 작동합니다:
클래스로서의 Serial: Serial은 시리얼 통신을 위한 메소드(예: read(), write(), begin(), end())와 속성을 포함하는 클래스입니다.
객체로서의 Serial: Arduino 환경에서 Serial은 이미 생성되어 사용 가능한 객체의 형태로 존재합니다. 이는 "시리얼 통신"이라는 특정 기능을 수행하기 위해 사전에 정의되고 초기화된 Serial 클래스의 인스턴스입니다.
따라서 Serial을 클래스라고 부르기도 하고, 이미 초기화되어 사용 가능한 객체(인스턴스)로서 부르기도 합니다.
이는 Arduino의 특별한 케이스로, 일반적인 객체 지향 프로그래밍 언어에서 클래스와 객체는 명확하게 구분되지만, Arduino에서는 Serial 같은 경우 둘 다의 역할을 수행합니다.

## Slide 95
아두이노 프로그래밍 언어는 C와 C++를 기반으로 합니다. Arduino IDE에서 작성하는 코드는 실제로 C/C++ 코드이며, 아두이노 라이브러리는 C와 C++ 양쪽에서 사용되는 함수와 클래스를 제공합니다.
C와 C++의 비중을 특정 퍼센티지로 정확히 나누는 것은 어렵습니다. 왜냐하면 아두이노 코드는 두 언어의 특성을 혼합하여 사용하기 때문입니다. 하지만 몇 가지 기준으로 어느 정도 구분할 수 있습니다:
C의 특징: 아두이노에서의 많은 기본적인 구조와 문법은 C 언어에서 유래했습니다. 예를 들어, 함수, 조건문, 반복문, 기본 데이터 타입 등은 C 언어의 영향을 받았습니다.
C++의 특징: 클래스와 객체 지향 프로그래밍은 아두이노에서 C++의 영향을 받았습니다. 라이브러리와 사용자 정의 타입을 정의할 때 C++의 클래스 문법이 사용됩니다.
아두이노 프로젝트나 라이브러리에 따라 C++의 객체 지향적인 특징을 더 많이 사용할 수도 있고, 간단한 스케치에서는 C 언어 스타일의 코드가 더 많이 사용될 수도 있습니다. 결국, C와 C++의 비중은 개별 프로젝트나 작성하는 코드의 스타일에 따라 달라질 수 있습니다.